## 德国IKA彩盘面磁力搅拌器 color squid white

商品详情

最新改进的小型磁力搅拌器。

New: 转速数字显示 (LED)

New: 电子控制马达能力更强

New: 更高的转速范围：0-2,500 rpm

New: 最大搅拌量1升

- 由于采用了玻璃盘面以及TPC-ET化学合成材料精制而成，具有 良好的耐化学腐蚀性能

- 可循环利用材料精制而成

| 搅拌点位数目 | 1 |
| --- | --- |
| 每个搅拌点位最大搅拌量 (H2O) | 1 l |
| 最大搅拌量 (H2O) | 1 l |
| 电机输入功率 | 3 W |
| 电机输出功率 | 2 W |
| 转速显示 | LED |
| 速度范围 | 0 - 2500 rpm |
| 搅拌子最大长度 | 30 mm |
| 工作盘外形尺寸 | Ø 115 mm |
| 外形尺寸 | 145 x 45 x 160 mm |
| 重量 | 0.54 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 54 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模拟输出 | 不 |
| 电压 | 100 - 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 4 W |
|  | 12 V= |
|  | 300 mA |