暗适应客观检查仪  暗适应仪 型号:ZRX-28840

ZRX-28840暗适应能力是指人眼在环境由明变暗时的适应能力。各种机动车辆驾驶人员必须具有良好的夜间视力和快速暗适应能力。驾驶人员夜间视力和暗适应能力的好坏直接影响到驾、乘人员的性命安全。

ZRX-28840性能与特点

1、功能：

(1)快速暗适应时间的测定；

(2) 主客观可选

(3) 眩光照眼后暗适应恢复时间的测定。

（4）明适应时间可随意控制。

2、特点：

(1)采用带有液晶显示屏、键盘、打印机、单片机系统等现代化的元器件，自动控制仪器的功能转换、参数设置等，实现了人机对话，大大提高了仪器的自动化控制水平，具有时代感；

(2)各种夜间视觉检查的功能齐全，整个检查过程的操作程序、工作状态和被检查者的反应状态及判断正误均由液晶屏显示，检查结果自动打印，操作简单方便；

(3)通过监视器可随时对被检者双眼眼震波的直接观测，使得检查结果准确、客观；方便、快捷；

(4)结构合理，使用方便；仪器采用密封式结构，可在一般检查室里检查，无须绝对暗室；

ZRX-28840主要技术参数

1、视距：300mm±10%；

2、明适应亮度：640cd/m2±10%；

3、暗视标初始亮度：0.64cd/m2±10%；

4、客观暗视标：视场≥150×130mm2,

5、移动速度：000/秒，200/秒，300/秒，400/秒；

6、暗视标减光级数：10-n（n=0、1、2、3、4、5）；

7、电源：有地线的稳压市电：220V±10%、50HZ±10%；

8、体积：49×29×49cm3（长×宽×高）；

9、重量：～11kg。