## 上海一恒意大利进口超低温冰箱PLATILAB 340(STD)

商品详情

仪器简介：

在制冷研究领域，意大利Angelantoni的名字已经是现有制冷技术的代名词。

顶级的加工质量与Cold Brain   行业领先技术的完美结合，可对超低温试验样品提供培育和保护。

以最小的占地面积提供最大的储存容量，在有限的空间内实现大容量储存，可满足不断增长的样品储存需求。

产品特点：

● 箱体外部采用高强度优质镀锌冷轧板，箱体表面做粉末涂层，确保耐用和防腐蚀。

● 箱体内腔均采用优质低磷不锈钢制成（8/10 AIS1304),经久耐用，便于清洗。

● 不锈钢搁板支架高低可调，可任意装卸，便于内腔的清洗工作，并可自由选用搁板与样品冰存盒。

● 箱体保温层采用高密度聚亚胺脂整体发泡,保温层厚度140mm，可降低冷能损耗。

● 箱体内门的外盖与内盖均为防撞击聚氨酯（厚30mm）结构，独特密封条设计，减少冷气损失，加速温度恢复。

● 重型脚轮和可调高低支架，便于箱体移动和锁定位置。

● 任何规格的超低温冰箱均可进出实验室标准宽度门。

● ON/OFF开关位于低温冰箱的内部，可防止设备被意外关机。

数据记录与售后支持

● 数字记录仪：集成数据记录仪可实现连续监控和记录，数据可以存储3个月，满足GMP要求。

● 远程报警连接点：用于连接用户提供的外部报警/监视系统的接口，及时提醒使用人员，确保及时排除故障和恢复试验，避免造成损失。

● 装有安全数据（SD）卡插槽，便于数据下载。

● 以太网接口（WiFi可选），提供了与外部之间的连接，可通过Cryolog2专有软件最多监视多台相连接的低温冰箱的报警和参数状态。

报警系统

● 微电脑控制系统，由7个独立部分来监控超低温冰箱正常运行，即使发生故障，独立报警系统会发出声光报警，确保整个超低温冰箱正常运行，不发生意外。

● 异常声光报警：断电、高/低温、电池电量不足、过滤器需清洗、故障情况及压缩机故障等报警，并声光报警提示使用者，保证超低温冰箱安全运行不发生意外。

● 过滤器清洗报警：箱体前左侧安装可冲洗的过滤器，不需要使用工具即可轻松检修。

● 报警记录：运行中箱门打开、电源故障、电器故障、过滤器需清洗、冰箱和环境温度传感器故障及冷凝器故障等。

● 备用电池：备用电池最高48小时可在断电时保持温度设置值及报警状态。

● 电池状态：显示电池实际电压（不是百分比），以确保提供报警，同时当断电时会显示此状况。

● 选配的Co2和Ln2备用系统，自动切换，提供断电状况下的额外样品保护。

温度控制系统

● 微电脑温度控制器，使用多个温度传感器在内腔多个部位进行监测，微处理控制器不断进行比较，确保超低温冰箱内所有样品实际温度多不高于超低温冰箱设定温度。

● 断电后，自动恢复运行时采用断电前的设置。（温度和报警设置选用非易失性存储器）

● 使用多个温度传感器，温度控制器传感和温度报警系统传感器控制系统完全独立，确保整个超低温冰箱安全运行，并防止意外发生。

● 当一个温度传感器发生故障时，压缩机会锁定在工作状态，同时发出声光报警，确保样品安全，不发生意外。

● 大屏幕液晶显示屏设定，报警开门和操作件等多个数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂。（PLATILAB Next 机型）

● 自我诊断功能,当超低温冰箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息，运行故障点一目了然。（PLATILAB Next 机型）

门控制系统

● 标准型(PLAILAB  STD 机型): 箱门装有强力磁性锁与机械钥匙系统。

● IC卡触摸感应开门系统(PLAILAB  NEXT 机型): IC卡触摸感应技术与强力磁性门锁的完美结合的开门系统,使用Cold Brain专利技术开门监控系统，仅对授权人员用IC卡开门,此系统有效监管试验样品进出,保证样品安全试验,不发生意外。真空释放技术，便于再次开门

● 在冰箱开门后再关门，由于外界空气的进入，加上极佳的密封设计，冰箱内部会形成相对真空,因此超低温冰箱的再次开门变得困难。Angelantoni通过带有加热的压力补偿阀，有效防止箱内形成真空，方便箱门再次打开。

技术参数：

| 型号/技术指标 | PLATILAB 340(STD) | PLATILAB 500(STD) | PLATILAB Next340 (PLUS) | PLATILAB Next 500(PLUS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 容积（升） | 340 | 500 | 340 | 500 |
| 最多试样盒盛放量（只） | 252 | 420 | 252 | 420 |
| 温度范围（℃） | -40~-86℃ |
| 内腔尺寸（mm） | 450×530×1350 | 700×530×1350 | 450×530×1350 | 700×530×1350 |
| 外箱尺寸（mm） | 765×900×1985 | 1015×900×1985 | 765×900×1985 | 1015×900×1985 |
| 制冷剂 | R404/R508 或二者混合 |
| 搁板（标配） | 2 |
| 内门 | 3 |
| 门锁（外门） | 机械锁 | IC卡触摸感应门锁 |
| 控温仪 | 微电脑数显控制器 | 大屏幕液晶控制器 |
| 报警系统 | 断电报警，高低温报警，过滤网检查，电池更换通知，运程报警接点 |
| 电源电压 |  | 220V.50Hz |
| 重量（Kg） | 260 | 330 | 260 | 330 |
| 噪声（dB） | ＜52 | ＜52 |

（样本描述及技术参数，如有更改，恕不另行通知)