产品信息如下：

| 品牌： | ROOKO瑞柯 | 税 率 |
| --- | --- | --- |
| 请选择对应 销售公司 | 宁波瑞品仪器有限公司 | 开具13%增值税专用发票 |
|  | 宁波盘羊仪器有限公司 | 开具3%增值税普通发票 |
| 品名/规格： |  |

FT-100系列振实密度测试仪详情介绍

FT-100 Series Tap density tester

工作原理：

1.原理：

装有粉末刻度量筒随着电机带动机械振动装置垂直上下振动，振动次数达到设定值后，停止振动，读出刻度量筒的体积.

计算公式：

质量/体积=振实密度。

表征应用说明：

- 在粉末冶金行业：该性能对粉末压制用模具的设计以及贮存和运输用贮罐或贮袋的设计都有指导作用，是粉末的一种工艺性能。

2.电池行业：正极材料的松装密度和振实密度越大,则正极片中正极材料的实际堆积密度越大,单位体积 的电池中可以装入的正极材料越多,电池的能量密度(比容量)也越大.

特点概述：Overview

- 振次和时间两种测量方式，

- 已知质量或体积两种方法

- 单工位、双工位机型可选择.

- 有经济型，自动型可选

参照标准

USP、BP和EP药典的规范要求， GB/T5162-2006/ISO3953:1993；GB/T31057.2-2018

适用范围：Scope of application

适用于非金属粉、金属粉体、制药、化工、电池、磨料以及科研教学等领域.

各型号及参数描述model and parameter description

| 功能项目/型号 project/model | FZS4-4 | FT-100B | FT-100A | FT-100CA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1测试工位数 Test station number | 1个 one | 2个 two |
| 测试数据处理方式 Test data processing method | 人工计算 manual computation | 带打印+自动计算 With print + automatic calculation |
| 量筒（玻璃材质）定质量法使用Measuring | 25ml、100ml （选购10ml） | 25ml、50ml、100ml、250ml（选购10ml量筒用于25ml以下样品测试）. |
| 密度density | 0-9.9999g/cm3 |
| 测量模式measurement | 振次和时间两种测量方式 Vibration and time | 振次Vibration |
| 振幅 range of vibration | 整数1-14mm可调； Maximum 14mm, integer 1-14mm adjustable; |
| 振动频率frequency | 0～300 次/分（连续可调）times/ minute. (continuous adjustable) |
| 振动时间 | time of vibration 0-9999S | 无 |
| 测试方法 | 定质量法（标配）；定体积法（选购不锈钢组合量筒部件） |
| 定体积法组合量筒 （选购） | 配置不锈钢量筒25ml；100ml；（或选购10ml量筒用于25ml以下样品测试）. 组合量筒由上套筒和标定体积量筒组成. |
| 参照标准standards | USP、BP 、EP药典的规范；GB/T5162-2006；ISO3953:1993；GB/T31057.2-2018. |
| 量筒要求Measuring cylinder requirements | 1.容积为Volume 25±0.5ml 允差为±0.25ml； 2.容积Volume 100±1.0ml，允差为±0. 5ml； 3.容积Volume 10±0.2ml，允差为±0.10ml 配置量筒盖，在振实过程中防粉体向外飞溅性溢出. |
| 11．重复性repeatability | 误差Deviation：≤1% |
| 12.准确性Accuracy | 误差Deviation：≤1% |
| 13.测试方法的选择 | 定质量法适用于：不易粘在量筒上的粉体样品；定体积法适用于：容易粘在量筒上的超细粉体样品. |
| 14.应用领域 Scope of application | 非金属粉、金属粉 、制药、化工、电池、磨料以及科研教学等粉体颗粒物料Non-metallic powder, metal powder, pharmaceutical, chemical, battery, abrasive and scientific research teaching and other powder particle materials |
| 15.电源Power supply | 交流Ac 220V(50Hz/60Hz)、40W |
| 16.使用环境 Operational environment | 湿度小于85%，无凝结现象，无烟尘，无机械振动源或电磁干扰源 Humidity is less than 85%, no condensation, no smoke, no mechanical vibration source or electromagnetic interference source |
| 17.其他选购项目 Buy items | a.3Q验证文件 b.隔音箱 c.水分仪 d.粉体真密度仪 e.松装密度仪 a.3Q verification file b. sound box c. moisture meter d. powder true density meter e. bulk density meter |

.振实密度试验所用量筒和样品量表

样品量25ml以下时，建议选择容积为10ml的量筒

| 量筒（组合量筒）容积/ml | 试验样品质量/g | 样品松装密度/（g/cm3） |
| --- | --- | --- |
| 25 | 100.0±0.5 | >4 |
|  | 50.0±0.2 | 2--4 |
|  | 20.0±0.1 | 1--2 |
| 100 | 100.0±0.5 | 1--2 |
|  | 50.0±0.2 | <1 |

部分粉体样品的振动次数的选择表

| 样品类型 | 振动次数/次 |
| --- | --- |
| 咖啡类粉体 | 300 |
| 药品类粉体 | 500 |
| 奶粉类粉体 | 625 |
| 工业颗粒（水泥、氧化铝粉等） | 1000 |
| 金属类粉体 | 3000 |
| 注：有其他要求时，由供需双方协商. |

步骤及流程

1.样品称重并装入量筒.

2.设定好振动次数/时间运行

3.到达设定值，停止工作.

4.读取体积数据，

5.打印测试数据/记录报表

优点描述：

五金结构采用数控整料切割成型工艺，

钣金数控成型工艺

集成控制电路系统

整机示意图

FT-100A整机示意图

量筒固定测试端口（单）

数显屏

控制按键

打印机

频率调节

FT-100CA整机示意图

测试端口（双工位）

机箱背面电源

功能按键

控制面板

打印机             数显屏

频率调节

FT-100B/FZS4-4整机示意图

备注： FT-100B/FZS4-4这两个型号功能和外形一样，FT-100B新型号；FZS4-4老型号.

测试端口（单工位）

数显屏

电源开关

震动频率调节     振次设定  运行/复位

部分客户案例：

比亚迪锂电池有限公司     合肥国轩高科动力能源有限公司

深圳国创新能源研究所   贵州同济堂制药有限公司   武汉大学化学院

江苏正大丰海制药有限公司     江西同和药业有限公司      浙江医药股份新昌制药厂

国药集团    北京百美特生物制药有限公司  北京韩美药品有限公司   华南农业大学

杭州汉达医药科技有限公司  北京化工大学    广西大学       上海大学

江西艾德纳米科技有限公司   湖南桑顿新能源有限公司   中科恒达石墨股份有限公司

香港奥美制药厂

上海导通应用科技有限公司

深圳万和制药有限公司

成都樵枫科技有限公司

四川天一科技有限公司

金沙县安达瓦斯治理有限公司

山西三晋碳素股份有限公司

上海铭翔药检仪器有限公司

贵州同济堂制药有限公司

常州寅盛药业有限公司

杭州和泽医药科技有限公司

吉林省海川科技有限公司

宜昌人福药业科技有限公司

杭州仁谱科技有限公司

武汉世吉药业有限公司

佛山市顺德区锐新科屏蔽材料

福建鑫森碳业股份有限公司

常州亚邦制药有限公司

索尼（上海）有限公司

北京普慧智远科技有限公司

张家港华昌药业有限公司

湖州慧金材料有限公司

西安圣辉科技有限公司

厦门联凤自动化有限公司

聊城市泰康化工有限公司

广州市雷子克电气机械有限公司

武汉世纪星辰科技有限公司

赤峰蒙欣药业有限公司

包头天骄清美稀土抛光粉公司

深圳市沃特玛电池有限公司

服务项目

1.质保：12个月，长期维护.

2.培训：操作培训：

电话教学；U盘教学文件；远程可视沟通；现场教学；说明书教学文件

3.保养和维护：

提供因知保养和维护文件、标识、表格 、保养提醒.

4.验证文件：

3Q验证文件、计量证书

5.扩展服务：

延保服务，样品测试服务，后延服务，仪器租赁服务.

粉体行业本机常用配套方案：

- 粉体行业常用仪器方案：

水分仪，松装密度仪，休止角测试仪，粉体流动性测试仪 ，筛分粒度仪，振实密度仪 ，静电荷测试仪，体积密度仪.

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

瑞柯分享：

ROOKO瑞柯品牌

-----专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

---解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.

我们的荣誉