## 上海雷磁精密酸度计PHBJ-261L-主机（便携式ph计）

商品详情

PHBJ‐261L 主机，不含电极

PHBJ-261L是新一代智能型高端便携式pH计。仪器采用4.3英寸彩色触摸屏，全新外观设计；智能化操作系统，支持多种读数方式，支持最多8点校准，支持数据管理功能；采用锂电池供电，极大地延长了仪器的使用时间，方便用户现场使用。

【主要特点】

●采用4.3英寸TFT触摸屏，全新UI设计，导航式操作体验，支持滑动操作；

●支持测量电位值、pH值和温度值；

●智能操作系统，具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能；

●支持电极管理，最多可管理5支pH电极，每支电极可保存20套校正记录；支持校准编辑功能，方便校准；

●3种读数模式：Smart-Read：“快、中、严，自定义”多种平衡条件可选；Timed-Read：定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选；Cont-Read：清晰掌握样品的连续变化过程；

●支持电极校正功能，自动识别GB、USA、DIN、NIST、MERK、JIS等多种pH缓冲溶液,最多8点校正；支持标液组管理功能，允许用户创建自己的标液；

●支持手动/自动温度补偿；

●支持最多存贮50套测量方法；

●支持存贮2000套pH测量结果，符合GLP规范；支持多种查阅方式，可按存贮编号、存贮时间查阅存贮数据，查阅结果以曲线方式显示；

●支持中英文两种操作语言；

●支持USB连接PC；支持固件升级功能。

【技术参数】

| 型号 | PHBJ-261L |
| --- | --- |
| 仪器级别 | 0.001级 |
| 测量范围 | pH | (-2.000～20.000)pH |
| mV | (-2000.00～2000.00)mV |
| 温度 | (-5.0～130.0)℃ |
| 分辨率 | pH | 0.001pH、0.01pH |
| mV | 0.01mV、0.1mV |
| 温度 | 0.1℃ |
| 电子单元基本误差 | pH | ±0.002pH |
| mV | ±0.03%FS或±0.1mV |
| 温度 | ±0.1℃ |
| 电源 | 锂电池(DC 3.8V) |
| 外形尺寸(长×宽×高,mm)；重量(kg) | 201 ×96 ×55 ；约0.3 |