## 上海一恒霉菌培养箱MJ-70-I

商品详情

仪器简介：

顺应世界环保潮流，国际品牌压缩机和循环风机，高效率、低能耗，不仅促进节能，而且使用寿命长，可将噪声降至更低限度，与传统低温设备相比，降温时间减少40%以上。

用途概述：

适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校和生产部门。是水体分析和BOD测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。

产品特点：

● 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调。

● 国际品牌压缩机，采用环保制冷剂（R134a），高效率、低能耗、促进节能。

● 微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能。

● 循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发。

● 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。(选配)

● 具有打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况。(选配)

● 液晶屏幕显示，菜单式操作。（型号中带“F”具有此功能）

技术参数：

1. 霉菌培养箱

| 参数 | MJ-70-Ⅰ MJ-70F-Ⅰ | MJ-150-Ⅰ MJ-150F-Ⅰ | MJ-250-Ⅰ MJ-250F-Ⅰ MJ-500F-Ⅰ | MJ-150-Ⅱ MJ-250-Ⅱ MJ-500-II |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温范围 | 0～60℃ | 加湿:15～45℃ 无加湿:10～45℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ |
| 温度均匀度 | ±1.5℃（测试点为25℃） |
| 控湿范围 | 无 | 60～85%RH |
| 湿度偏差 | 无 | ±5～8%RH |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |
| 工作环境温度 | +5～30℃ |
| 输入功率 | 450W | 500W | 600W 2250W | 680W 850W 2250W |
| 内胆尺寸(mm) W×D×H | 400×350×500 | 503×470×808 | 540×460×1000 670×720×1020 | 500×370×800 650×500×830 670×720×1020 |
| 外形尺寸(mm) W×D×H | 530×560×1080 | 600×630×1360 | 637×662×1590 850×1100×1930 | 600×575×1325 750×900×1580 850×1100×1930 |
| 载物托架（标配） | 2块 | 3块 |
| 定时 | 1~5999min |
| 备注 | Ⅱ型霉菌培养箱除具有Ⅰ型的特点外，还具有微电脑控制湿度 |

生化培养箱

| 参数 | LRH-70 LRH-70F | LRH-150 LRH-150F | LRH-250 LRH-250F | LRH-500F LRH-800F | LRH-1000F LRH-1500F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温范围 | 0～60℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ |
| 温度均匀度 | ±1.5℃（测试点为25℃） | ±2.5℃（测试点为25℃） |
| 控湿范围 | 无 |
| 湿度偏差 | 无 |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ AC380V 50HZ |
| 工作环境温度 | +5～30℃ |
| 输入功率 | 450W | 500W | 600W | 2100W 4100W | 4100W 5000W |
| 内胆尺寸(mm) W×D×H | 400×350×500 | 503×470×808 | 540×460×1000 | 670×720×1020 800×590×1650 | 1050×590×1650 1550×590×1650 |
| 外形尺寸(mm) W×D×H | 530×560×1080 | 600×630×1360 | 637×662×1590 | 850×1100×1930 1475×890×1780 | 1410×890×1950 1570×1475×2050 |
| 载物托架（标配） | 2块 | 3块 |
| 定时范围 | 1～5999min |
| 备注 | Ⅱ型霉菌培养箱除具有Ⅰ型的特点外，还具有微电脑控制湿度 |

注：

1.带“F”为液晶显示控制器，不带“F”为数码显示控制器

2. LRH-500F、LRH-800F、LRH-1000F、LRH-1500F接到订单后，交货期为15天

3.霉菌II型系列左侧标配φ25mm测试孔

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、多段可编程温度控制器（生化、霉菌Ⅰ型） 多段可编程温湿度控制器（霉菌Ⅱ型）

2、嵌入式打印机(霉菌Ⅱ型除外)

3、无纸记录仪

4、独立限温控制器

5、左侧直径25mm测试孔(500毫升以上50mm)

6、BOD插座

7、RS485/232接口和通讯软件

注：RS485/232、打印机二选一

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH，控温范围：4-60℃