## 上海雷磁精密酸度计PHSJ-6L

商品详情

【主要特点】

●7寸彩色触摸屏，导航式操作；

●支持测量电位值、pH值和温度值；

●智能操作系统，具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能；

●支持电极管理，最多可管理5支pH电极，每支电极可保存20套校正记录；支持校准编辑功能，方便校准；

●3种读数模式：Smart-Read：“快、中、严，自定义”多种平衡条件可选；Timed-Read：定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选；Cont-Read：清晰掌握样品的连续变化过程；

●自动识别GB、DIN、NIST等25种缓冲溶液，允许用户创建自己的pH标液；支持自动1-6点校准；支持手动/自动温补；

●支持最多存贮100套测量方法；

●支持存贮1000套测量结果，符合GLP规范；具有数据统计功能，允许用户将测量结果进行统计、查阅、分析、比较、保存；

●支持USB、RS232连接PC、串口打印机；允许打印输出测量结果；

●支持中英文语言；支持固件升级，支持U盘热插拔；支持直接连接自动进样器。

【技术参数】

| 型号 技术参数 | PHSJ-6L |
| --- | --- |
| 仪器级别 | 0.001级 |
| 测量参数 | pH值、mV（ORP）、温度值 |
| 测量范围 | pH | （-2.000～20.000）pH |
| mV | （-2000.00～2000.00）mV |
| 温度 | （-5.0～130.0）℃ |
| 分辨率 | pH | 0.001pH |
| mV | 0.01mV |
| 温度 | 0.1℃ |
| 电子单元示值误差 | pH | ±0.002pH |
| mV | ±0.03%FS |
| 温度 | ±0.1℃ |
| 稳定性 | （±0.002pH±1个字）/3h |
| 电源 | 电源适配器（输入：100-240VAC，1.35A；输出：24VDC，3A) |
| 尺寸(mm)，重量(kg) | 280×280×130，2.5 |

【主要功能】

| 型号 主要功能 | PHSJ-6L |
| --- | --- |
| 显示屏 | 7寸彩色触摸屏 |
| 温度补偿 | 手动/自动（－5.0～105.0）℃ |
| 标定方式 | 一点、两点或多点标定（最多6点） |
| 数据储存 | 1000套 |
| 数据接口 | RS-232 | ● |
| USB | ● |
| 连接打印机 | ● |
| GLP规范 | ● |
| 连接计算机 | ● |
| 自动进样器 | ● |
| 固件升级 | ● |

PHSJ-6L型pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | PHSJ-6L型pH计 E-201-L型复合电极 T-818-L型温度电极 pH标准缓冲液：pH4.00、6.86、9.18 GM65-240270 AC/DC电源适配器 REX-3型电极支架（带底座） USB通讯连线 三芯电源线(标准通用) 产品使用说明书 产品合格证 | 1台 1支 1支 各5包 1只 1套 1根 1根 1本 1本 |