## 湖南湘仪大容量高速冷冻离心机GL10MD

商品详情

湖南湘仪大容量高速冷冻离心机GL10MD

产品说明

GL10MD大容量高速冷冻离心机是专门针对容量大、转速高需求的客户设。可广泛用于生物工程，遗传工程，生物制药等领域。

产品特征

1、最高转速可达10000rpm，最大相对离心力可达18300xg。

2、微机控制，交流变频电机驱动、延长使用寿命；噪声低、振动小。

3、触摸面板、数字显示。

4、用户可任意设定升降速时间、自动计算RCF值、确保离心效果达到最佳。

5、设有超温、超速、不平衡、门盖自锁等多种保护，确保人身机器安全。

6、可编程操作，存储多个常规程序。

7、进口高性能环保制冷系统，制冷效果佳。

8、4×1000ml水平转子配有多种适配器，方便用户使用。

技术参数

| 型号 | GL-10MD |
| --- | --- |
| 订货号 | 115000 |
| 最高转速 | 10000r/min |
| 最大相对离心力 | 18300×g |
| 最大容量 | 6×1000ml |
| 转速精度 | ±50r/min |
| 定时范围 | 1-23h59min |
| 温度设置范围 | -20℃～+40℃ |
| 温控精度 | ±2℃ |
| 压缩机组 | 进口高性能压缩机组环保制冷剂（R404a） |
| 整机噪声 | ≤65dB(A) |
| 电源 | AC220V50Hz30A |
| 外形尺寸 | 710×820×1200(mm) |
| 重量 | 260kg |

GL-10MD 大容量高速冷冻离心机转子

| 型号 | 订货号 | 产品名称 | 最高转速（r/min） | 最大相对 离心力 (×g) | 容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GL-10MD | 115000 | 大容量高速冷冻 离心机 | 10000 | 18300 | LED显示 |
| NO.1 | 802200 | 角转子 | 10000 | 18300 | 6×250ml |
| NO.2 | 802000 | 角转子 | 8000 | 11620 | 6×500ml |
| NO.3 | AX80100 | 角转子 | 7000 | 11500 | 6×1000ml |
| NO.4 | 850700 | 水平转子体 | 4000 | 4050 | 4×1000ml |
| 850531 | 水平圆杯 | 4000 | 4050 | 4×1000ml |
| 850514 | 适配器 | 4000 | 4050 | 4×500ml |
| 850515 | 4×300ml |
| 850516 | 4×3×100ml |
| 850517 | 4×4×50ml(尖底) |
| 850518 | 4×5×50ml |
| 850519 | 4×14×15ml(尖底) |
| 850520 | 4×14×15ml |
| 850522 | 4×37×7ml |
| 850525 | 4×24×5ml真空管 |
| 850526 | 4×28×1.5ml |
| 850527 | 4×200ml（血袋） |
| 850535 | 4×250ml(尖底) |