## 上海雷磁溶解氧分析仪JPSJ-606L

商品详情

【主要特点】

7寸彩色触摸屏，导航式操作；

支持测量溶解氧浓度、溶解氧饱和度、溶解氧电流和温度值；

智能操作系统，具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能；

支持电极管理，最多可管理5支溶解氧电极，每支电极可保存20套校正记录；支持校准编辑功能，方便校准；

支持零氧和满度校正，支持大气压和温度自动补偿，支持自搅拌溶解氧电极；

3种读数模式：Smart-Read：“快、中、严，自定义”多种平衡条件可选；Timed-Read：定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选；Cont-Read：清晰掌握样品的连续变化过程；

支持存贮最大100套测量方法；支持存贮溶解氧浓度和溶解氧饱和度测量结果各1000套，符合GLP规范；具有数据统计功能，允许用户将测量结果进行统计、查阅、分析、比较、保存；

支持USB、RS232连接PC、串口打印机；允许打印输出测量结果；

支持中英文语言；支持固件升级，支持U盘热插拔；支持直接连接自动进样器。

【技术参数】

| 型号 技术参数 | JPSJ-606L |
| --- | --- |
| 准确度等级 | ±0.30mg/L（示值误差） |
| 测量范围 | 溶解氧 | （0.00～90.00）mg/L |
| 溶解氧饱和度 | （0.0～600.0）% |
| 温度 | （-5.0～130.0）℃ |
| 分辨率 | 溶解氧 | 0.01mg/L |
| 溶解氧饱和度 | 0.1% |
| 温度 | 0.1℃ |
| 基本误差 | 溶解氧 | ±0.10mg/L |
| 溶解氧饱和度 | ±2.0% |
| 温度 | ±0.1℃ |
| 大气压补偿 | （60.0～110.0）kPa |
| 盐度补偿 | （0.0～50.0）g/L |
| 电源 | 电源适配器（输入：100-240VAC，1.35A；输出：24VDC，3A） |
| 外形尺寸（mm）；重量（kg） | 280×280×130；2.5 |
| 标配电极和试剂 | DO-958-L型溶解氧电极 |