## 上海一恒人工气候箱MGC-850HP

商品详情

顺应世界环保潮流，国际品牌压缩机和循环风机，效率高、能耗低，不仅促进节能，而且使用寿命长，可将噪音降至更低限度，与传统低温设备相比，降温时间节省40%以上。

用途概述：

广泛应用于微生物组织细胞培养，种子发芽，育苗试验，植物栽培以及昆虫、小动物饲养等, 能准确模拟不同环境气候条件。

产品特点：

● 微电脑程序控制温度、湿度、光照度，可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化，也可选择生长环境充足稳定的光源。

● 大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

● 国际品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行，环保型制冷剂(R134a)，高效率，低能耗，

促进节能。

● 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧型过渡，隔板支架可以自由装卸，便于箱内清洗工作。

● 可设定30段程序，每段设置时间范围1-99小时（选配）。

● 设有独立限温报警系统， 超过限制温度即自动中断， 保证实验安全运行， 不发生意外。（标配）

● 可配RS485接口和电脑连接，通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。（选配）

● 可增配：带CO 2 进气口（促进植物生长）及CO 2 控制器。（进口红外线CO 2 传感器）

技术参数

| 型号 | MGC-300H MGC-350HP | MGC-400H MGC-450HP | MGC-800H MGC-850HP |
| --- | --- | --- | --- |
| 容积 | 300L | 450L | 800L |
| 控温范围 | 无光照：4～50℃ 有光照：10～50℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度波动度 | ±1℃ |
| 控湿范围 | 50～90%RH |
| 湿度偏差 | ±5～7%RH |
| 光照强度 | 0-20000LX 六级可调 | 0-250000LX 六级可调 | 0-30000LX 六级可调 |
| 光照方式 | 三面光照 | 隔板式光照（两层） |
| 输入功率 | 1500W | 2050W | 4100W 3700W |
| 电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ |
| 工作环境温度 | +5～30℃ |
| 连续工作时间 | 不低于180h |
| 内胆尺（mm）W*D*H | 520×550×1140 | 700×550×1140 | 965×580×1430 |
| 外形尺（mm）W*D*H | 830×850×1850 | 950×850×1850 | 1475×890×1780 |
| 载物托架（标配） | 3块 |

注：带“P”为可编程光照培养箱系列和人工气候箱系列

选购件：（增加选购件交货期7天）

1、RS485/232接口和通讯软件

2、嵌入式打印机

3、U盘数据储存

4、无线报警系统（短信报警系统）

5、CO2进气口（促进植物生长）

6、CO2控制器（进口红外线CO2传感器）

7、光照度检测控制系统

注：U盘、RS485/232、打印机三选一

注：1、装配RS485接口和通讯软件，交货期为7天

2、装配CO2进气口，交货期为7天

3、装配CO2控制器，交货期为30天

4、CO2控制范围：I:0~1%,II:0-2%,III:0~10%(三选一)