## 上海一恒LED光源光照培养箱MGC-100BP-2L

商品详情

用途概述：

LED光照培养箱/人工气候箱适用于植物的生长和组织培养，种子发芽、育苗、微生物的培养试验；昆虫小动物的饲养；水质监测的BOD测定；药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等，以及其他用途的光照，恒温、恒湿的专用试验设备。

产品特点：

◆人性化设计

● 全新无氟设计，绿色环保使你始终走在健康生活的前沿。

● 人性化触摸按键，菜单式操作，直观明了，多个参数可同屏显示。

● 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，无需工具可拆卸箱体内隔板或隔条，便于工作室消毒与清洗。

● 大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

● 可设定30组程序，每组设置时间范围1~99小时59分（标配）。

● 可增配：带CO 2 进气口（促进植物生长）及CO 2 控制器。（进口红外线CO 2 传感器）

LED光源有什么优点？

● 无热干扰：LED光束不产生热量，并且提取了有利于植物生长的有用光。

● 节能环保：LED光源能耗极低，比普通光源低80%左右，因此耗电量极低。

● 体积小：LED光源具有小型化、平面化、可设计性强等特点。

● 稳定、寿命长：提供精确、稳定的光照，使用寿命可达30,000小时以上,光电转换效能高。

● 响应速度快：可选配顶置式平面光照,确保培养物能充分平均的吸收光源,保持实验结果的一致性。

◆智能化控制技术

● 可模拟大自然白天及黑夜的温度变化，也可模拟大自然多方向性光源

● 用户设定的参数可以在停电的情况下自动储存，并在通电后运行原设定程序

● 循环风速大小自动控制，可避免试验过程中由于循环风速过快而吹倒植物幼苗

● LED光照培养箱/人工气候箱配备各种适合植物生长的LED光源，光谱结构与已有文献数据相符

◆智能化多段可编程控制

● 程序控制温度、湿度、光照度、时间，使复杂的试验过程简化，真正实现自动控制和运行。

◆连续运行技术(国内首创)

● 两套国际品牌压缩机自动轮流切换，确保植物培育长时间运行不发生故障，突破现有光照培养箱/人工气候箱无法长时间运行的缺陷。

◆安全功能

● 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。（标配）

● 当光照箱或人工气候箱发生故障时，液晶显示屏出现故障信息，运行故障一目了然。

● 温度偏高或偏低报警。

◆数据控制系统（选配）

● RS485或USB接口及软件。

● 实现数据记录、数据通讯、图形动态显示、故障分析。

● 选配打印机系统进行数据记录，符合GMP标准。

技术参数

| 型号 | MGC-100BP-2L MGC-250BP-2L | MGC-350BP-2L MGC-450BP-2L | MGC-800BP-2L MGC-1000BP-2L | MGC-1500BP-2L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 容积 | 150L 250L | 300L 450L | 800L 1000L | 1500L |
| 控温范围 | 有光照10～50℃ 无光照0～50℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度波动度 | ±1℃ |
| 控湿范围 | — | — | — | — |
| 湿度偏差 | — | — | — | — |
| 光照强度 | 0～18000LX 六级可调 | 0~28000LX 0~35000LX 六级可调 | 0~42000LX 0~50000LX 六级可调 | 0~55000LX 六级可调 |
| 光照方式 | LED/ 隔板式光照 | LED/ 三面光照 | LED/ 隔板式光照（两层） | LED/ 隔板式光照（两层） |
| 程控功能 | 温度、湿度、光照度单独设定，可设定30段程序每段设置时间范围1～99小时59分 |
| 输入功率 | 1500W 1750W | 1700W 2000W | 3700W 4800W | 5350W |
| 电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ |
| 工作环境温度 | +5～30℃ |
| 连续运转时间 | 可长时间连续运转（两套进口原装全封闭压缩机自动轮流切换） |
| 内胆尺寸 （mm）W*D*H | 550×400×670 600×610×830 | 520×550×1140 700×550×1140 | 965×580×1430 900×580×1600 | 1410×800×1500 |
| 外形尺寸 （mm）W*D*H | 690×800×1410 760×815×1550 | 830×850×1850 950×850×1850 | 1475×890×1780 1410×890×1950 | 1570×1475×2050 |
| 载物托架（标配） | 3块 |

注：1、800L/1000L/1500L光照箱和气候箱，接到订单后，交货期为30天

2 、无线报警系统和光照控制系统，接到订单后，交货期为30天

3、装配CO 2 控制器，交货期为30天