## 尤尼柯可见分光光度计7200

商品详情

产品说明

采用低杂散光，高分辨率的单光束光路结构，仪器具有良好的稳定性，重现性应用最新微机处理技术，使操作更为便捷，几个按键就能完成测试，

产品特征

1、具有自动调校0%T和100%T等控制功能及各种方法的数据处理功能功能。

2、LED数字显示器可显示透视比、吸光度和浓度等参数，提高了仪器读数准确度。

3、打印输出，配有并行口，可直接连接打印机，打印实验数据 。

4、标准RS-232通讯接口，可通过UNICO用户应用软件和普通的装有Microsoft 。5、Windows系统的个人电脑联机，进行实验测试和数据处理。

技术参数

| 仪器型号 | 7200 |
| --- | --- |
| 光学系统 | 单光束，1200条/毫米衍射光栅 |
| 波长范围 | 325-1000nm |
| 波长精度 | ±2nm |
| 波长重复性 | 1nm |
| 光度范围 | 0-125%T, -0.097-1.999A, 0-1999C(0-1999F) |
| 光度精度 | ±0.8%T |
| 杂散光 | ≤0.5%T在360nm处 |
| 带宽 | 5nm |
| 稳定性 | ±0.004A/h在500nm处 |
| 显示 | LED数码管 |
| 数据输出 | 串行口 |
| 打印机接口 | 并行口 |
| 外形尺寸 | 470×400×140（mm） |
| 重量 | 9.5kg |