## 上光六厂三目暗视野显微镜BM-44X.9F

商品详情

上光六厂三目暗视野显微镜BM-44X.9F

产品说明

BM-44X.9F暗视场生物显微镜主要用于观察结构和折射率变化有关的物体，如硅藻、放射虫类、细菌等具有规律结构的单细胞生物以及细胞中的线状结构，如鞭毛、纤维等。用暗视场生物显微镜还可观察到物镜分辨极限以下的质点。

技术参数

| 光学系统 | 有限远光学系统 |
| --- | --- |
| 观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒 |
| 光学方式 | 透射、暗场 |
| 目镜参数 | 倍率 | 10x（标） |
| 视场范围（mm） | 22 |
| 物镜参数 | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100x(oil) |
| 数值孔径（NA） | 0.1 | 0.25 | 0.65 | 1.25 |
| 工作距离（mm） | 23.5 | 7.5 | 2.8 | 1.4 |
| 暗场聚光镜数值孔径: | 1.25N.A |
| 物镜转换 | 四孔(滚珠内定位) |
| 载物工作台 | 双层机械移动式 (尺寸: 160*140mm,移动范围: 80*50mm mm) |
| 调焦范围 | 30mm微动格值：0.002mm |
| 照明装置 | 6V20W卤素灯,光源可调 |
| 外型尺寸 |  |
| 重量 |  |