## METTLER梅特勒精密天平ME103

商品详情

仪器简介：

规格 - ME103 精密天平

| 最大容量 | 120.0 g |
| --- | --- |
| 可读性 | 0.0010 g |
| 接口 | RS232 |
| 线性误差 | 0.0020 g |
| 秤盘直径 | 120.0 mm |
| 校正 | 内部 |
| 尺寸 高度 | 289.0 mm |
| 尺寸 宽度 | 210.0 mm |
| 尺寸 深 | 319.0 mm |
| 分辨率 | 0.0010 g |
| GWP 砝码 1 值 | 100.0 g |
| GWP 砝码 2 值 | 5.0 g |
| GWP 砝码 CarePac 可用 | 是 |
| Legal for Trade Best Case Value NTEP | 0.02 g |
| Legal for Trade Best Case Value OIML | 0.02 g |
| 合法交易 | No |
| 合法交易 — NTEP 类 | II 类 |
| 合法交易 — OIML 类 | II 类 |
| 卫生设计 | Yes |
| 物料号 (s) | 30029087 |

应用  配方称量、求和称量、动态称量、计数称量、密度称量、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量

| 型号 | 最大容量 | 可读性 | 线性误差 | 校正 | 可读性（经认证） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ME103 | 120.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 内部 |  |
| ME103E | 120.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 外部 | 0.0010 g |
| ME203 | 220.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 内部 |  |
| ME203E | 220.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 外部 |  |
| ME303 | 320.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 内部 |  |
| ME303E | 320.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 外部 |  |
| ME403 | 420.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 内部 |  |
| ME403E | 420.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 外部 |  |
| ME1002 | 1200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 内部 |  |
| ME1002E | 1200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 外部 |  |
| ME2002 | 2200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 内部 |  |
| ME2002E | 2200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 外部 |  |
| ME3002 | 3200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 内部 |  |
| ME3002E | 3200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 外部 |  |
| ME4002 | 4200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 内部 |  |
| ME4002E | 4200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 外部 |  |

高效便捷的性能

NewClassic ME 天平采用人体工程学设计，让日常常规称量轻松 高效。基本功能唾手可得，日复一日为您提供精确可靠的称量 结果。

但您还可以获得更多。这些坚固的通用型天平不仅让您在日常任务中可以 直观操作，并快速获得结果，而且易于清洁，配有前置水平调节脚，仅需按 动一键就可以进行内部校准。

设计坚固

ME 天平的性能持久。坚固的结构 和高品质材料，确保您可以在未 来的很多年中，始终获取值得信 赖的精确结果。

坚固的金属机架

加固的机身

过载保护最高可达 100kg

简单可靠

完美的称量技术确保稳定与精确的称量结果。

快速而可靠的结果

日期与时间标识 (ISO/GLP)

内部校准适用于所有型号

操作高效

易于使用的界面可以让您直接进行各种应用和常规校准。辅以清洁方便的特点，您的日常任务将变得快捷而高效。

界面直观

10 种内置应用程序

圆弧边缘和光滑表面确保清洁轻松简单