## 上海一恒低温培养箱LRH-50CL

商品详情

顺应世界环保潮流，国际品牌压缩机和循环风机，效率高、能耗低，不仅促进节能，而且使用寿命长，可将噪声降至更低限度，与传统低温设备相比，降温时间减少40%以上。

用途概述：

广泛应用于储藏培养基、血清、药品以及微生物培养、环境试验等。

产品特点：

● 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧形过渡，搁板支架可以自由装卸，便于箱内清洁。

● 采用微电脑温度控制器，快速到达设定值且运转更加精确稳定(标配数字控制器）。

● 国际品牌压缩机和循环风机，环保型制冷剂（R134a)效率高、 能耗低、促进节能。

● 箱体左侧面有一直径25mm测试孔，便于实验操作与测量温度。

● 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。（标配）

● 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

● 多段编程功能，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制和运行。（选配）

◆液晶多段可编程控制器（选配）

● 多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行。

● 多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能。

● 可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间1～9999分。

技术参数

| 型号 参数 | LRH-50CL LRH-50CA LRH-50CB | LRH-100CL LRH-100CA LRH-100CB | LRH-150CL LRH-150CA LRH-150CB | LRH-250CL LRH-250CA LRH-250CB | LRH-500CL LRH-500CA LRH-500CB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温范围 | L：-10～65℃ A:-20～65℃ B：-40～65℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度波动度 | 高温：±0.5℃ 低温：±1.0℃ |
| 电源电压 | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC220V 50HZ | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380 50HZ | AC220V 50HZ AC380V 50HZ AC380V 50HZ |
| 工作环境温度 | +5～35℃ |
| 输入功率 | 1100W 1500W 2800W | 1100W 1450W 5100W | 1300W 1700W 5100W | 1500W 1900W 5100W | 2250W 2550W 5100W |
| 内胆尺寸（mm）W×D×H | 400×300×420 | 500×400×600 | 550×405×670 | 600×500×830 | 670×720×1020 |
| 外形尺寸（mm）W×D×H | 660×720×930 | 650×770×1320 | 690×800×1430 | 740×900×1580 | 850×1100×1930 |
| 载物托架（标配） | 2块 | 3块 |
| 定时范围 | 1-9999min |

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

注：

1. LRH-100CB、LRH-150CB、LRH-250CB接到订单后，交货期为10天

2. LRH-500CL、LRH-500CA、LRH-500CB接到订单后，交货期为15天

选购件：（增加选购件交货期7天）

1、多段可编程液晶温度控制器

2、嵌入式打印机

3、RS485接口和通讯软件

注：RS485、打印机二选一