## 上海雷磁电导率仪DDSJ-319L

商品详情

DDSJ-319L型电导率仪

【主要特点】

●7寸彩色触摸屏，导航式操作；

●支持测量电导率、电阻率、总固态溶解物（TDS）、盐度值和温度值；

●智能操作系统，具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能；

●支持电极管理功能，最多可管理5支电导电极，每支电极可保存20套校正记录；

●支持电极校正功能，用户可以校正电极常数或TDS转换系数；

●支持智能变频，一支电极即可覆盖0-200 ms/cm常用测量范围；

●3种读数模式：Smart-Read：“快、中、严，自定义”多种平衡条件可选；Timed-Read：定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选；Cont-Read：清晰掌握样品的连续变化过程；

●支持电导标准溶液的自动识别，默认4种JJG标准的标液，支持最多5点的多点校正；

●支持包括纯水补偿在内的多种电导率补偿方式；

●支持包括海水盐度补偿在内的多种盐度补偿方式；

●支持最多存贮100套测量方法；支持存贮电导率、电阻率、总固态溶解物（TDS）、盐度值测量结果各1000套，符合GLP规范；具有数据统计功能，允许用户将测量结果进行统计、查阅、分析、比较、保存；

●支持USB、RS232连接PC、串口打印机；允许打印输出测量结果；

●支持中英文语言；支持固件升级，支持U盘热插拔；支持直接连接自动进样器。

【技术参数】

| 型号 技术参数 | DDSJ-319L |
| --- | --- |
| 仪器级别 | 0.5级 |
| 显示屏 | 7寸彩色触摸屏 |
| 测量参数 | 电导率、电阻率、TDS、盐度、温度 |
| 测量 范围 | 电导率 | 0.000μS/cm～3000mS/cm |
| 电阻率 | 5.00Ω·cm～100.0MΩ·cm |
| TDS | 0.000mg/L～1000g/L |
| 盐度 | (0.00～8.00)% |
| 温度 | (-5.0～135.0)℃ |
| 电子单元基本误差 | 电导率 | ±0.5%FS |
| 电阻率 | ±0.5%FS |
| TDS | ±0.5%FS |
| 盐度 | ±0.1% |
| 温度 | ±0.1℃ |
| 电源 | 电源适配器（输入：100-240VAC，1.35A； 输出：24VDC，3A) |
| 尺寸(mm)；重量(kg) | 280×280×130；2.5 |

【主要功能】

| 型号 主要功能 | DDSJ-319L |
| --- | --- |
| 自动温补 | ● |
| 自动校准 | ● |
| 自动量程切换 | ● |
| 标定功能 | ● |
| 读数方式 | 定时读数 | ● |
| 平衡读数 | ● |
| 连续读数 | ● |
| 数据接口 | RS-232 | ● |
| USB | ● |
| 数据存储 | 1000套 |
| 符合GLP规范 | ● |
| 连接打印机 | ● |
| 连接计算机 | ● |
| 连接自动进样器 | ● |
| 支持固件升级 | ● |

DDSJ-319L型电导率仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | DDSJ-319L型电导率仪 DJS-1-L型电导电极 T-818-L型温度电极 GM65-240270 AC/DC电源适配器 REX-3型电极支架（带底座） USB通讯连线 三芯电源线(标准通用) 产品使用说明书 产品合格证 | 1台 1支 1支 1只 1套 1根 1根 1本 1本 |