中瑞祥深视力检测仪 ZRX-28947

ZRX-28947本仪器是用于检测被试对物体深度运动的感知能力。深视力检测仪是采用目前国际通用的三杆法，在直立的三杆中，两侧的两根杆固定在一直线上，中间的一根杆可前后匀速移动，让被测者在距主机内两固定杆正前方2.5米处坐下，双眼通过窥视口注视移动杆，当中间一根杆运动到与其它两根杆成一直线时，立即按下应答器，录入测试结果，即完成一次检测。在驾驶适性检测中，一般规定每人连续检测三次为一次检测循环，根据绝对值平均误差值来判断被试者辨别物体深度运动的能力。

本产品符合中华人民共和国国家标准GB18463—2001和中华人民共和国铁道行业标准TB/T3091—2008。

ZRX-28947功能特点

1）测试速度可以通过按键设置成随机或是固定

2）可选择5种测试速度

3）远程无线操作控制，控制距离距离主机可达4M

4）支持键盘和IC卡两种操作模式

ZRX-28947技术参数

1）移动杆的范围：相对中心连线±80mm

2）杆直径：3mm 杆间距：30mm

3）移动速度：50mm/s,40mm/s,35mm/s,30mm/s,25mm/s

4）背景灯：220v/9w

5）测试精度：±0.1mm, 零位校准误差 ±0.1mm