超纯水机  型号：ZRX-28588\

一、ZRX-28588技术参数：

进水水源：市政自来水；压力：1.0～5.0kg/cm2；源水温度: 5～45℃；

产 水 量：10L/H；取水流速：1.5-2.0L/min；

工作电源：220V/50HZ，电功率：50W；

产水水质：纯水水质：5-0.1us/cm@25℃，离子去除率＞99.9%；细菌去除率 ＞99%；微生物<1cfu/ml，TOC<10ppb，完全符合GB6682-2008、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅱ级水质的最高标准；

二、ZRX-28588性能特点：

国内独家一次注塑成型工艺机箱，材质为卫生级PP塑料；

所有滤芯内置设计，是目前国内同类型机器中最集成和精致的设备，占用最小的外部空间；

微电脑全自动控制，高亮度背光是LED液晶屏,显示在线水质；

标配快插式外接设备供水口，方便安装；

全自动RO膜防垢冲洗程序，延长RO膜使用寿命；

完善的无水保护、高压水满等保护功能和故障告警功能，纯水管路、接头均获NSF认证；

采用低压24VDC为主电源供电，符合安全规范，ABS塑料机箱，水电分离结构，满足潮湿环境使用，不会对人身造成伤害，超低辐射。采用先进的电磁兼容设计，具有抗干扰能力强，噪音小等特点；

三、应用范围：电化学；微量分析；离子色谱、原子吸收光谱；缓冲液的配制；作为超纯水系统进水源、人造环境室的进水；水栽培用水；玻璃器皿的清洗。