## 上海一恒离心机BLF-6K

商品详情

产品特点

◆人性化设计

●超静音:采用专利特种电机，动力强，超静音，运转稳定，噪音一般小于47dB,最高不超过49dB。

●瞬间加速快：5秒钟内达到最高转速的90%。

●震动小：精心设计的减震装置，运行震动极小。

●小体积，大容量：比市场同等产品容量大，最多可装2ml*8。

●更换转子方便：设计巧妙，不用任何工具即能方便更换转子。

●离心力大：相对离心力最高可达2370G。

●停机快：设计有两种停机方式，自由停机不超过15秒钟，开盖刹车停机只需3秒钟。

●旋转空间为360°圆弧：无死角，风阻更小，温升也小。

标准配置：

●主机；

●BLF-1转子：2/1.5ml*8管，0.5ml、0.2ml适配器各8个；

●BLF-2转子：0.2ml*16管，0.2ml八联管*2排。

| 型号 | BLF6 |
| --- | --- |
| 转子 | BLF-1 | BLF-2 |
| 速度 | 6，200rpm(±5%) | 6，300rpm(±5%) |
| 相对离心力 | 1940-2370G | 1740-2130G |
| 最大容量 | 2.0ml*8管 | 0.2ml*8管 0.2ml八联管*2排 |
| 电源要求 | AC230V，1A，50/60Hz(CE) |
| 保险管（Fuse） | 250V 0.5A |
| 外形尺寸（mm） | 158W*172D*123H |
| 速度控制 | 自动/恒速 |
| 驱动系统 | 直接驱动 |
| 噪音 | ≤49dB |
| 制动 | 两档制动：关盖和开盖 |
| 加速时间 | 5秒钟内达到额定速度的90% |
| 减速时间 | 关盖：15秒钟内 开盖：3秒钟内 |