数显恒温水浴锅

一：电热恒温水浴锅产品简介

电热恒温水浴锅主要用于实验室中蒸馏，干燥，浓缩，及温渍化学药品或生物制品，也可用于恒温加热和其它温度试验，是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、化验室、分析室、教育科研的必备工具。

有二款水浴锅供用户选择

1：基本款（不锈钢锅体人工焊接）

2：高端款（锅体一次成压）

控温系统有左右型和上下型二种

数显恒温水浴锅其产要特点

（1）工作室水箱选材不锈钢，有优越的抗腐蚀性能。

（2）恒温水浴锅控温精度高、数字显示、PID控温。

（3）电热恒温水浴锅操作简便、使用安全。

（4）有一次成压锅体供用户选择。

（5）外壳用冷轧板喷塑制造

（6）选择PID控温仪表，工作可靠稳定

二：电热恒温水浴锅技术参数

| 型 号 | HH-1 | HH－2 | HH－4 | HH－6 | HH－8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 式 | 一孔 | 二孔 | 双列四孔 | 双列六孔 | 双列八孔 |
| 电 源 | 220V+10% 50HZ+2% |
| 功 率 | 600W | 800W | 1000W | 1500W | 1800W |
| 控 温 范 围 | 室温－100℃范围内任意调节 |
| 最大误差 | ≤+1℃ |
| 温 度 波 动 | ≤+0.3℃ |
| 升温速度 | 由室温－100℃不超过1小时 |
| 熔 丝 电 流 | 3A | 5A | 8A | 10A |
| 工作室容积 | 150×150×90 | 300×180×90 | 320×320×90 | 420×420×90 | 610×320×110 |