## 上海一恒电热恒温油浴锅DU-20

商品详情

仪器简介：

最新一代油浴锅是抗腐蚀不锈钢与微电脑的完美结合，提供给您最好的安全性和稳定性，而且操作方便和简单。

产品特点：

● 微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，带定时。

● 内胆和外壳均采用不锈钢制成，防腐蚀、易清洁。（烧杯孔可任意改变大小）

● 超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护，不发生意外。

● 微电脑伺服控制搅拌转速，确保在搅拌粘度不断变化的情况下转速保持恒定。（带磁力搅拌的油浴锅具有此功能）

● 磁力搅拌输出扭力大，使得油浴锅内的温度更加精确和均匀。

技术参数：

| 型号 | DU-20 | DU-30 | DU-30G |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |
| 输入功率 | 1000W | 2000W |
| 控制范围 | RT+20~200℃ |
| 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 跟踪报警 | ±2℃ |
| 容积 | 12L | 20L |
| 内胆尺寸（mm）W×D×H | 250×250×200 | 400×250×200 |
| 定时范围 | 1~9999min |

注：DU-30G带磁力搅

◆ RT指环境温度

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、多段可编程液晶温度控制器

2、RS485接口和通讯软件