## 湖南湘仪高速冷冻离心机H2500R-2

商品详情

湖南湘仪高速冷冻离心机H2500R-2

产品特征

1、最高转速可达25000rpm，最大离心力可达64800x。

2、全自动转头识别系统，自动超速保护，使离心机更加安全。

3、11款不同转子可供选择，满足广大用户的需求。

4、大屏幕液晶显示，同时显示设定参数和运行参数。

5、主机和转子运行参数自动存储，转子使用寿命自动计算、报警。

6、采用高力矩无刷变频电机直接驱动，启动力矩大，加速时间短。

7、设有不平衡，门盖自锁，超温，超速多种保护功能，确保人身，机器安全。

8、可设定RCF值直接离心，无需设定转速。

9、采用进口无氟压缩机（制冷剂R404a），满足环保要求。

技术参数

| 型号 | H2500 R -2 |
| --- | --- |
| 订货号 | 124000 |
| 最高转速 | 25000r/min |
| 最大相对离心力 | 64800xg |
| 最大容量 | 4×1000ml |
| 转速精度 | ±30r/min |
| 升/降速率 | 1~ 9档 |
| 最短升速时间 | 3min(0-25000r/min) |
| 最短降速时间 | 3min (25000r/min-0) |
| 温度设定范围 | -20℃～+40℃ |
| 温控精度 | ±2℃ |
| 制冷系统 | 无氟制冷系统 Non-Freon Refrigeration System |
| 定时范围 | 0-23h 59min |
| 电源 | AC220V±22V 50Hz 30A |
| 整机功率 | 5KW |
| 整机噪声 | ＜65dB(A) |
| 外形尺寸 | 710×820×950mm(L×W×H) |
| 重量 | 310kg |

H2500R-2 角转子  ANGLE ROTOR:

| 订货号 | 转子号 Number | 最高转速 Max.Speed | 最大相对离心力 Max.RCF | 容量 Capacity | 试管尺寸 Tube | 材质 Material |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801400 | No.1 | 25000r/min | 64800xg | 24×1.5/2ml | φ11×37 | 铝合金 |
| 801500 | No.2 | 23000r/min | 60460xg | 18×10ml | φ16×83 | 铝合金 |
| 801000 | No.3 | 21000r/min | 52356xg | 8×50ml | φ29×105 | 铝合金 |
| 800900 | 21000r/min | 52356xg | 8×50ml | 铝合金 |
| 800400 | No.4 | 15000r/min | 33800xg | 4×250ml | φ62×134 | 铝合金 |
| 801200 | No.5 | 14000r/min | 30070xg | 6×250ml | φ62×134 | 铝合金 |
| 801300 | No.6 | 10000r/min | 17700xg | 6×500ml | φ69×160 | 铝合金 |
| 801600 | No.7 | 8000r/min | 12040xg | 4×1000ml | φ97×175 | 铝合金 |
| 812500 | No.8 | 22000r/min | 54706xg | 30×1.5ml |  | 铝合金 |
| 812600 | No.9 | 18000r/min | 366220xg | 12×15(尖底) |  | 铝合金 |
| 801700 | No.11 | 14000 r/min | 30070 xg | 12×50ml（尖） |  | 铝合金 |

H2500R-2 水平转子 SWING ROTOR:

| 订货号 | 转子号 Number | 最高转速 Max.speed | 最大相对离心力 Max.RCF | 容 量 Capacity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 851700 | No.10 | 10000r/min | 15680xg | 6×50ml(带风罩) |