## 北京六一DYY-16D型电泳仪电源

商品详情

产品用途：用于等电点聚焦电泳、双向电泳第一向。

产品特点：

＊ 本电泳仪电源系列采用128×64 像素大屏幕LCD 液晶显示，贴膜式按键，简洁美观。接插式输出端子，方便使用。

＊ 本电泳仪电源系列采用微电脑处理器作为控制核心，输出单元采用开关电源，具有体积小、重量轻、输出功率大、工作可靠等优点。

＊ 输出信息采用液晶显示，可同时显示电压、电流、功率、定时等信息。

＊ 具有定时报警功能。

＊ 具有程序存储功能：9 步程序（1~9），储存记忆工作参数的功能以方便使用。

＊ 既可工作于稳压状态，也可工作于稳流、稳功率状态。并可根据设定值自动转换，适合多种电泳工作的需要。

＊ 具有伏时模式和线性模式设置。

＊ 具有2 组并联的输出端子，可进行两种电泳仪并用。

＊ 具有短路、漏电、过热等多种保护功能。

产品参数

外形尺寸(WXDXH)：245×325×104 mm

并联输出：2组

输出范围（显示分辨率）：

＊ 输出电压：(20~10000) V（显示精度：10V ）

＊ 输出电流：(0~3000) μA（显示精度：1μA）

＊ 额定输出功率：30W

重量：3.2kg