## 上海一恒回旋振荡器WSZ-10A

商品详情

新一代回旋振荡器具有许多独特性能，这些独特的性能加之令人满意的表现和长时间的可靠运行，使回旋振荡器成为您最佳的选择。

用途概述：

广泛应用于温度和振荡频率有较高要求的细菌培养、发酵、杂交、生物化学反应及酶和组织研究等。

产品特点：

● 采用微电脑控制温度、频率和时间，内置断电保护功能，可在电源正常供电后自动恢复运转。

● 大屏幕液晶显示屏，可同时显示温度、频率和时间，菜单式操作界面，简单易懂。锁定式操作模式， 防止误操作。

● 直流电机起动力矩大，宽调速、恒力矩和免保养。

● 用户可自行调节电机起动力矩，避免由于负载过大造成仪器无法运转。当振荡过于剧烈时，仪器会自动停止运行，起动和减速平稳。

● 多种专有摇架和夹具可供选择，摇架和夹具更换非常简便，大大提高了工作效率。

● 多段编程功能，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制和运行。（选配）

◆ 加热回旋振荡器——国内首创(新产品）

集振荡和加热平台于一体，适用于凝胶体的着色或去色和组合化学，适合既要快速加热又需要完全敞开的实验样品，进行回旋、振荡、混合和培养。具有加温速度快，温度范围广，最高温度可达到100℃以上，突破现有国内振荡器无法高温运行的缺陷。

◆ 托盘标配

多功能弹簧夹是由不锈钢材料制成，可放烧瓶、试管、酶标板。(可选配烧杯夹或托盘)

技术参数

| 名称 | 回旋振荡器（小型） | 回旋振荡器 | 加热回旋振荡器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | WSZ-10A(HZQ-10A) WSZ-20A(HZQ-20A) | WSZ-50A(HZQ-50A) WSZ-100A(HZQ-100A) WSZ-200A(HZQ-200A) | HZQ-50H HZQ-120H |
| 电源 | AC220V 50HZ |
| 振荡频率 | 50～250 rpm | 40～300 rpm | 40～250 rpm |
| 振幅 | 10mm/20mm | 20mm |
| 控温范围 | — | — | RT+5～100℃ |
| 温度分辨率 | — | 0.1℃ |
| 输入功率 | 100W | 100W/120W/120W | 350W/400W |
| 托盘尺寸(mm) | 280×270 | 350×260 400×340 450×450 | 350×260 380×340 |
| 可选托盘类型 | 烧杯夹或弹簧夹 | 烧杯夹或弹簧夹 | 烧杯夹或弹簧夹 |
| 定时范围 | 1～99小时59分 |
| 控制器 | 数字控制器 | 液晶控制器 |

最多可放置三角烧瓶夹数量：（单层）

| 器皿规格 | WSZ-10A WSZ-20A | WSZ-50A WSZ-50H | WSZ-100A | WSZ-200A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 角 烧 瓶 （只） | 50(ml) | - | - | 29 | 42 |
| 100(ml) | 12 | 12 | 18 | 28 |
| 250(ml) | 6 | 6 | 11 | 12 |
| 500(ml) | - | - | 7 | 11 |
| 1000(ml) | - | - | 4 | 8 |
| 2000(ml) | - | - | 3 | 4 |

选购件：（增加选购件交货期7天）

1、多段可编程控制器

2、RS485接口和通讯软件

注：RS485/232、打印机二选一