## 上光六厂生物显微镜 XSP-9CA

商品详情

上光六厂生物显微镜 XSP-9CA

产品说明

生物显微镜用于生物学，细菌学，病理学，血液学，组织学，药物化学，细胞学及微生物学等科研单位、高等院校、工厂、医院的研究、实验、鉴定和教育，也可以进行医疗临床实验、观察检验.

产品特征

1、出色的外观设计，符合人机工程学的结构设计

2、机身一体化的设计，使产品长期保持优异稳定性能

3、优质的3WLED照明，稳定和超常使用寿命

4、无限远色差校正光学系统，普通光学校正系统，可满足不同用户的需求

技术参数

1.光学系统：无限远色差校正光学系统/普通光学校正系统

2.观察头：铰链式双目头或三目头，30°倾斜，瞳距50-75mm

3.目镜：PL10X/23mm高眼点平场目镜，视度可调节±5屈光度，镜筒Φ30mm

4.物镜：平场消色差物镜4X,10X,40X,100X

5.转换器：向内四孔或五孔

6.聚光镜：阿贝式聚光镜组（可带插板式的相衬，暗场，偏光附件接口）

7.载物台：220X148mm低手位双层X轴钢丝传动机械移动平台，

行程76X50mm,精度0.1mm，阻尼式双切片夹

8.调焦机构：同轴粗微调焦机构，微调格值0.002mm

9.照明系统：3WLED灯亮度连续可调的柯勒照明系统

生物显微镜XSP-9CA成套件

成套性

| 1 | 显微镜主体：1台 | 2 | 观察镜筒：1只 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 10X目镜：1对 | 4 | 平场消色差物镜 4×、10×、40×(S)、100×(S)Oil：各1只 |
| 5 | 滤色片（黄、绿、淡蓝）：各1片 | 6 | 随机文件：1套 |

选购件

| 1 | 显示器LCD：带8寸显示系统 | 4 | 偏光装置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 相称装置：a.转盘式相称装置；b.插板式相称装置 | 5 | 物镜： a.消色差物镜4X,10X,20X,40X,60X,100X b.平场消色差物镜20X,60X c.无限远平场消色差物镜4X,10X,20X,40X,60X,100X |
| 3 | 暗场聚光镜：a.干式暗场聚光镜；b.油式暗场聚光镜 | 6 | 摇摆式阿贝聚光镜照明：5WLED灯 |