## 上海一恒箱式电阻炉SX2-2.5-10NP

商品详情

仪器简介：

集公司多年设计和制造经验，具有多项设计专利，专供工矿企业、大专院校、科研单位的实验室作为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理用；还可作金属、石器、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。

产品特点：

● 独特的炉门设计，使开门操作安全简便，确保炉内高温热气不外漏。

● 微电脑PID控制器，操作简便，控温精确、可靠、安全。

● 耐腐蚀轻质炉膛，确保经久耐用。（耐火砖炉膛或陶瓷纤维炉膛任意选择）

● 极好的门密封使得热量损失最小，增加了炉膛内温度的均匀性。

● 可编程控制器，30段程序,每段可设定升温或停留,并提供程序化的温度、时间、加热功率的循环。（可程式箱式电炉具有此功能）

● 多段可编程控制,可以简化复杂的试验过程真正实现自动控制和运行。炉门内胆和箱体面板均采用不锈钢材料制作，具有抗腐蚀、高温不变型等特点。（可程式箱式电炉具有此功能）

安全功能：

● 操作时只需开启炉门，炉门安全开关会自动断开加热电源，确保操作者安全。

● 设有过流、过压、过热等多种安全保护措施，确保电炉安全使用。

● 选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料，具有隔热效果好，箱壳表面温度低等特点。

炉膛选择(用户可根据自己需要选用)：

● 陶瓷纤维炉膛（T系列）具有重量轻、升温速度快、节能、省时等特点，能满足各种快速烧结的要求，是传统炉膛的升级换代产品。

● 耐火砖炉膛（N系列）选用传统耐火材料，应用范围广、寿命长，性价比高等特点。

技术参数：

| 型号 | 型号 | 最高温度 （℃） | 炉膛尺寸 W*P*H（mm） | 容积 (L) | 电源 | 输入功率 （KW） | 加热原件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 箱式电阻炉 | SX2-2.5-10N | 1000 | 120×200×80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5KW | 优质电炉丝 |
| SX2-4-10N | 1000 | 200×300×120 | 7L | 220V/50HZ | 4 KW | 优质电炉丝 |
| SX2-8-10N | 1000 | 250×400×160 | 16L | 380V/50HZ | 8 KW | 优质电炉丝 |
| SX2-12-10N | 1000 | 300×500×200 | 30L | 380V/50HZ | 12 KW | 优质电炉丝 |
| SX2-2.5-12N | 1200 | 120×200×80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 KW | 镍铬丝 |
| SX2-5-12N | 1200 | 200×300×120 | 7L | 380V/50HZ | 5 KW | 镍铬丝 |
| SX2-10-12N | 1200 | 250×400×160 | 16L | 380V/50HZ | 10 KW | 镍铬丝 |
| SX2-4-13N | 1300 | 150×250×100 | 4L | 220V/50HZ | 4 KW | 硅碳棒 |
| 可程式箱式 电阻炉 | SX2-2.5-10NP | 1000 | 120×200×80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5KW | 优质电炉丝 |
| SX2-4-10NP | 1000 | 200×300×120 | 7L | 220V/50HZ | 4KW | 优质电炉丝 |
| SX2-8-10NP | 1000 | 250×400×160 | 16L | 380V/50HZ | 8 KW | 优质电炉丝 |
| SX2-12-10NP | 1000 | 300×500×200 | 30L | 380V/50HZ | 12 KW | 优质电炉丝 |
| SX2-2.5-12NP | 1200 | 120×200×80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 KW | 镍铬丝 |
| SX2-5-12NP | 1200 | 200×300×120 | 7L | 380V/50HZ | 5 KW | 镍铬丝 |
| SX2-10-12NP | 1200 | 250×400×160 | 16L | 380V/50HZ | 10 KW | 镍铬丝 |
| SX2-4-13NP | 1300 | 150×250×100 | 4L | 220V/50HZ | 4 KW | 硅碳棒 |
| SX2-8-13NP | 1300 | 200×500×180 | 18L | 380V/50HZ | 8 KW | 硅碳棒 |
| SX2-8-16NP | 1600 | 150×300×120 | 5L | 380V/50HZ | 8 KW | 硅碳棒 |
| SX2-12-16NP | 1600 | 200×400×160 | 13L | 380V/50HZ | 12 KW | 硅碳棒 |
| SX2-2.5-10TP | 1000 | 120×200×80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 KW | 优质电炉丝 |
| SX2-4-10TP | 1000 | 200×300×120 | 7L | 220V/50HZ | 4 KW | 优质电炉丝 |
| SX2-8-10TP | 1000 | 250×400×160 | 16L | 380V/50HZ | 8 KW | 优质电炉丝 |
| SX2-10-12TP | 1200 | 250×400×160 | 16L | 380V/50HZ | 10 KW | 镍铬丝 |
| 备注 | “N”表示：耐火砖炉膛 “T”表示：陶瓷纤维炉膛 “P”表示可程式电阻炉 控温精度：±1℃ 温度均匀度：5℃（垂直方向） |

注：可选配30段可编程控制器，每段时间设定最大值，99小时59分