## 上海一恒微生物培养箱DHP-9011

商品详情

技术参数

| 型号 | DHP-9011 | DHP-9031 |
| --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |
| 控温范围 | RT+5～65℃ |
| 温度分辨率/波动度 | 0.1℃/±0.5℃ |
| 工作环境温度 | +5～35℃ |
| 输入功率 | 85W | 125W |
| 容积 | 10L | 35L |
| 内胆尺寸(mm)W×D×H | 250×200×200 | 320×300×320 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 460×300×330 | 530×400×450 |
| 载物托架（标配） | 2块 | 2块 |

产品特点

l 镜面不锈钢内胆，便于工作室的清洁工作。

l 采用自然对流循环方式，无噪音，避免试验过程中样品的挥发。

l 电热膜加热方式，箱内加热温度均匀，可通过顶部通风排气滑板，调节通风量。

l 箱门上开有观察窗，便于观察箱内的实验过程。

l 模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时99分。

l 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。(选配)

◆液晶多段可编程控制器（选配）

l 微电脑程序控制器，时间及升温速率，以极快的速度进行加热干燥试验。

l 可预设15段30步可编程序，每段设置时间1~99小时99分。

l 多段可编程控制，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制和运行。

◆安全功能

l 独立限温报警系统，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外。（选配）

l 温度偏高或偏低及超温报警。

◆紫外杀菌系统（选配）

l 可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染。