石油产品运动粘度测定仪 型号:ZRX-28736

ZRX-28736用途及适用范围

本仪器是按照中华人民共和国标准GB/T 265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》的规定设计制造的，测定液体石油产品（指牛顿液体）在某一恒定温度条件下的运动粘度。

ZRX-28736主要技术指标

1、工作电源：       AC220V±10％ ，50Hz。

2、机型种类：       四孔

3、加热功率：       2000W；

4、控温范围：       室温～100℃、

5、控温精度：       ±0.1℃。

6、温度传感器：     工业铂电阻，其分度号为Pt100。