智能数字应变仪/数字应变仪  型号：ZRX-28827

用途：

ZRX-28827/16/20/32型智能数字应变仪是本公司的第二代产品,采用目前最先进的微处理器芯片和Flash存贮器及我公司具有独立知识产权的电子开关技术研制开发的技术先进、方便实用的智能数字应变仪。主要适合于科研、教学及工程测试或远距离监测。

主要特点是：

A、简明快捷的人机对话窗口，利用主机或PC双向设置控制；

B、先进的电子开关技术彻底解决了机械触点诸多弊病；

C、灵活多样的设置控制使得每个通道的三种桥型（1/4桥、半桥、全桥）和五种量纲（应变、应力、载荷、位移、温度）变换变得任意自由；

D、具有自动、手动两种采集和平衡方式；

E、1秒--12小时采集控制时间间隔；

F、理想实用的PC处理软件--多点曲线实时显示同时生成数据文件，σ-ε曲线自动生成；

G、RS232C接口可以实时通讯或事后通讯；

H、通道之间互为独立。此外，为满足不同用户需要还设计了功能丰富的隐含菜单。

主要技术指标：

(1). 精度：测量值的± 0. 1%±1个字；

(2). 分辨度：1个με；

(3). 量程: 双向±19999με,单向±32000με；

(4). 供桥电压：2.4V；

(5). 灵敏系数：0.001~999.999数字设置；

(6). 适用电阻应变片阻值:60Ω~1000Ω；

(7). 平衡方式：手动或自动两种；

(8). 平衡范围：满量程；

(9). 存贮空间：主机128K字节；当实时通讯时为海量存贮；

(10). 通信方式：实时和事后传输两种；

(11). 采集速率：1.2秒/点；

(12). 测量点数：8/16/20/32（更多点可与厂家联系）；

(13). 任意数字设置桥型变换(1/4桥，半桥，全桥)和量纲切换(应变，力，应力，位移，温度，浓度)；

(14). 软件操作平台：Windows98/2000/XP系统；

(15). 软件特性:具有曲线显示/文件存贮/σ-ε曲线生成等功能;

(16). 电源：交流220V、1W;

(17). 体积重量：23.5×125×280 mm,重约2.5Kg;

(18). 工作温度0℃-35℃（海拔1800米以下）；相对湿度≤75%