PZ-350规格书

自动倾斜接触角测量仪/Contact angle measuring device

(设备外观以实际出厂为主)

目录

一·概述（Summary）	2

二·应用（Application）	3

三·设备原理（Principle）	4

四·技术规格（Specifications）	5

五·符合国家的相关标准（Accord with national standard）	7

六·产品特点（Product features）	7

七·设备选配件（Optional Accessories）	10

八·售后服务（After-sales service）	11

九·已有合作客户（Customers）	12

一·概述（Summary）

接触角（Contact angle）是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线，此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ，接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。

PZ-350整体倾斜型接触角测量仪是采用光学成像的原理，通过图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能、表界面张力、表面能、滚动（滑落角）、前进后退角及滞后性等性能，设备采用全自动进液装置及自动整体倾斜装置，功能全面、性价比高、可满足各种常规测量需求，目前已经广泛使用在众多高校院所及企业。

二·应用（Application）

接触角测量仪广泛应用于各个行业领域，在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、医疗生物等领域，接触角测量已经成为了一项评估表面性能的重要仪器。

（部分测试功能需要选购专门附件完成）

- 液体在固体表面的铺展、渗透、吸收等润湿行为，座滴法测量静态接触角；

- 材料在固体表面的前进角、后退角、接触角滞后、滚动角、动态接触角测量；

- 吸收材料的连续实时研究及过程记录，接触角随时间变化曲线分析；

- 各种特殊材料的接触角测量，如粉末、弯曲曲面、超疏水/超亲水样品；

- 附着滴法测试材料浸没在液体中的接触角测试；

- 悬滴法测量各种液体表界面张力及其极性、色散分量；

- 计算固体表面自由能（Surface free energy），及其极性色散分量分析；

- 分析液体在固体表面的粘附功（Adhersion），评估固体表面均匀性、清洁度等。

三·设备原理（Principle）

如上图、接触角测量仪主要由光源、注射单元、样品台、采集系统、整体倾斜平台、分析软件六大部分组成，设备采用光学成像的原理。

光源采用密集LED冷光设计，发光均匀，图像清洗，寿命长；

注射单元采用高精度注射泵进液，由软件定量定速控制，滴液稳定，精度极高；

样品台采用三维手动精调平台，操作灵活，定位准确，样品台可根据实际样品尺寸定制；

采集系统采用黑白进口CCD相机，拍摄稳定，图像清晰，真实可靠，镜头采用德国工业级进口配置，0.7-4.5倍放大可调，成像无畸形失真；

整体倾斜平台采用软件高精度控制倾斜，精度高达0.01°

分析软件功能强大，具备一键式全自动拟合能力，具备国际最领先的拟合方法，满足各种液滴形态的精确拟合;

四·技术规格（Specifications）

| 接触角主机 |
| --- |
| 外形尺寸 | 750mm（长）*408mm(宽)* 695mm(高) |
| 重量 | 30.5KG |
| 电源 | 220V / 60HZ |
| 光源系统 |
| 光源 | 密集LED可调节蓝色基调工业级冷光源 |
| 寿命 | 使用寿命达贰万伍仟小时以上 |
| 注射单元 |
| 注射器 | 专用配套高精密石英注射器、容量500μL |
| 滴液 | 软件控制自动进液，精度高达0.01μL |
| 注射单元移动 | 上下50mm; 左右50mm |
| 采集系统 |
| CCD | SONY原装进口高速工业级芯片、25帧/S、130W像素 |
| 镜头 | 0.7-4.5倍高清工业级连续变倍式显微镜 |
| 采集系统调节 | 前后100mm（3mm微调）、视角角度可调（平视、俯视、360°旋转等多视角观察） |
| 样品台装置 |
| 工作台面尺寸 | 120mm*150mm |
| 最大样品尺寸 | 6寸 |
| 样品台移动 | 前后移动 手动，行程60mm，精度0.1mm 左右移动 手动，行程35mm，精度0.1mm 上下移动 手动，行程80mm，精度0.1mm |
| 整体倾斜平台 | 倾斜范围±90°，倾斜精度±0.01°，倾斜速率可调 |
| 分析软件 |
| 接触角测量范围 | 0-180° |
| 接触角测量精度 | ±0.1° |
| 表界面张力测量范围 | 0-2000mN/m |
| 表界面张力测量精度 | 0.01 mN/m |
| 分析软件功能 | 1、国内最先进的接触角测量分析软件自动拟合法（一键自动拟合， 不存在人工误差）包括：圆法拟合（Circle method）、椭圆/斜 椭圆拟合法（Ellipse/Oblique ellipse）、LY、微分椭圆法/微 分圆法（Differential circle / Differential ellipse）； 2、动态接触角拟合（批量拟合多张图像）包括：润湿性能测试 （Wettability）、视频连续拟合计算（Video analysis）； 表面能量计算（Surface energy）； 前进后退角测量（Forward and backward angle） 滚动角测量（Rolling angle） 表界面张力测量（Surface tension）； 粘附功（Adhesion work）； |

五·符合国家的相关标准（Accord with national standard）

1.GB/T 24368-2009(玻璃表面疏水污染物检测)；

2.SY/T5153-2007（油藏岩石润湿性测定方法）；

3.ASTM D 724-99（2003）（纸的表面可湿性的试验方法）；

4.ASTM D5946-2004（塑料薄膜与水接触角度的测量）；

5.ISO15989（塑料薄膜和薄板电晕处理薄膜的水接触角度的测量）；

六·产品特点（Product features）

- 主机采用高强度航空铝合金结构搭配模块化设计理念，自主研发的集成芯片电路控制，采纳国际顶尖进口接触角设备的设计精华与配置，保证仪器具有极强的稳定性；

- 采用工业级密集可调LED冷光源系统（寿命25000H以上），保证成像更清晰，同时避免额外热度所导致的小液滴挥发；

- 采用高性能日本原装进口工业机芯，工业

级远心变焦变倍镜头，基本可达到图像无失

真情况，确保最佳的成像效果；

- 采用USB2.0标准接口，数据传输速度快，兼容性高，成像稳定性强；

- 国内首家提供德国进口的接触角测量校准样，确保仪器的精准性，角度校准标准片3°5°8° ；60°90°120°；115°（选配）；

- 采集系统设计灵活，适用于绝大部分测量环境，简单应付多种复杂的样品表面测量；

- 拥有全球最先进接触角分析方法，满足所有种类液

滴成像的精确拟合，其中包括品智创思独有的微分椭圆

与微分圆特殊液体成像拟合方法；

- 采用国际领先的计算方法，软件已实现全自动拟合避免人为操作造成的误差；

- 具备双边接触角测量快速拟合功能，更全面量分析

液体与固体的表面润湿性能、更准确的分析表面的

实际润湿情况；

动态拍摄、视频快速测试数据，可以连续性记录测试接触角的变化，再由软件自动批量拟合；

- 软件自动生成报告，其中涵盖

Word形式、Excel形式、谱图

形式等多种数据报告；

- 具备多种可选配功能件，我司研发团队雄厚可满足客户提出来的各种定制测量要求；

- 具备前进后退角测量功能，便于最高效的测量样品表面稳定性能；

- 具备滚动角测量功能，可智能分辨材料表面滑落点以及此类方式前进后退角测量；

七·设备选配件（Optional Accessories）

| 薄膜夹具 | 标准片 | 样品池 |
| --- | --- | --- |
| 疏水处理液 | 定量注射泵 | 温控平台 |
| 真空平台 | 静电风扇 | 手动倾斜平台 |
| 微量注射泵 | 注射针注射器 | 高速相机 |

八·售后服务（After-sales service）

- 常规型号，闪电发货；

- 全球仪器整机两年质保；

- 提供售前免费实验服务；

- 全球仪器软件终身免费在线升级；

- 总部定期操作及理论知识培训；

- 仪器终身校准维护保养服务；

九·已有合作客户（Customers）

| 品智创思公司部分客户名单 》》》 |
| --- |
| 富士康 | 比亚迪电子 | 天津工业大学 |
| 京东方 | 光宝电子 | 浙江大学 |
| 华为 | 劲胜智能 | 北京理工大学 |
| vivo | 信利光电 | 北京装甲兵工程学院 |
| OPPO | 蓝思科技 | 南开大学 |
| 三星 | 天宝光电 | 天津大学 |
| 伯恩光学 | 欧菲光 | 华南师范大学 |
| 华清光学 | 中车集团 | 华南理工大学 |
| 龙旗电子 | 天马微电子 | 西南科技大学 |
| 深圳柔宇显示 | 广东星弛光电 | 北京科技大学 |
| 深圳永德利 | 格力电器 | 北京航空航天大学 |
| 普耐光电 | 三菱重工海尔 | 哈尔滨工业大学 |
| 新辉开科技 | 歌尔股份 | 青岛理工大学 |
| 南京诺旭微光电 | 江苏菲沃泰 | 浙江工业大学 |
| 蒂造自动化 | 武汉柔显科技 | 渭南师范大学 |
| 固安翌光 | 深圳斯迈得半导体 | 北京装甲兵工程学院 |
| 亿濠精密 | E.V.I.GmbH. | 云南理工大学 |
| 新亚电子 | 深圳市信濠光电 | 昆明理工大学 |
| 成都光明光学 | 易佰特新能源 | 河南工业大学 |
| 科立视材料 | 长沙乐远 | 河南科技大学 |
| 苏州宇宏光电仪器 | 和旭光电 | 合肥工业大学 |
| 水晶光电 | 利亚德光电 | 安徽理工大学 |
| 惠州市蓝微电子 | 上海道助电子 | 江苏科技大学 |
| 中山联合光电 | PT SAT NUSAPERSADA TBK | 广东药科大学 |
| 中国南玻集团 | 品胜电子 | 深圳大学 |
| 江西省亚华电子 | 青岛富堡精密 | 东莞理工大学 |
| 上海广玖电子 | 新宇腾跃电子 | 重庆大学 |
| 深圳市奥特姆自动化 | 东莞市奇声电子 | 大连理工大学 |
| 长虹 | 江门佳泰 | 广西大学 |
| 永州市福星电子 | 吉瑞光电 | 桂林理工大学 |
| 深圳市戈比太 | 贝肯智能 | 河北工业大学 |
| 魅族 | 蓝钻光学 | 青岛农业大学 |
| 深圳润宜科技 | 提姆光电 | 山东科技大学 |
| 广东海特 | 国盈光电 | 四川大学 |
| 东莞元昌电子 | 硕贝德 | 四川内江师范学院 |
| 深圳宏康 | 亿能科技 | 太原理工大学 |
| 广州贝尔 | 长安兴业 | 西安石油大学 |
| 福星电子 | 顺义电子 | 东北石油大学 |
| 闻泰通讯 | 珮泰科技 | 武汉大学 |
| 瑞必达 | 昆山恒准 | 西安交通大学 |
| 努比亚 | 源胜光学 | 西北工业大学 |
| 福瑞达 | 银宝山新 | 上海工业大学 |
| 中山欣锠 | 冠成光电 | 集美大学 |
| 伟亚光电 | 泽浩腾 | 上海交通大学 |
| 四川久润 | 金恩光电 | 东华大学 |
| 天美科学 | 信如塑料 | 华中科技大学 |
| 温施德 | 深圳福瑞达 | 华北电力大学 |
| TCL移动 | 嘉一科技 | 广东石油化工学院 |
| 光宏光电 | 温州世茂 | 西安理工大学 |
| 三和生物 | 南京诺旭微光电 | 南京大学 |
| 潮州三环 | 常州我信光学 | 上海海洋大学 |
| 深圳亚美斯通 | 奥音科技 | 南京工业大学 |
| 广东德美精细化工 | 厦门精益科检测 | 上海同济大学 |
| 悦步医疗器械 | 东莞瑞盟涂料 | 上海农业大学 |
| 苏州星烁 | 江苏东宝光学 | 中国石油大学 |
| 深圳新和悦 | 济南金力通 | 北京石油大学 |
| 唐山双瑞 | 中山上田 | 江苏大学 |
| 广州立图 | 深圳市固锝刻 | 汕头大学 |
| 东莞鼎麓电子 | 深圳天深达 | 香港理工大学 |
| 湖南澳维 | 苏州益罗 | 中山大学 |
| 东莞市长安义泽 | 北京北方华创 | 大理大学 |
| 寿光新海能源 | 深圳铭宇 | 广东石油化工学院 |
| 广东聚合科技 | 深圳神立光学 | 南方科技大学 |
| 深圳鸿爱斯 | 深超光电 | 中国农业科学院 |
| 深圳天珑 | 龙贸国际 | 西安微电子研究所 |
| 苏州南大光电 | 深圳鹏鑫浩宇 | 地质大学（武汉 |
| 无锡荣坚 | 惠州海格科技 | 云南大学 |
| 安阳全丰生物 | 常州昂星新材料 | 汕头大学 |
| 苏州日东迈特 | 亿天净化 | 河南理工大学 |
| 苏州奥普斯 | 江苏优视 | 安阳工学院 |
| 普乐新能源 | 江苏春戈 | 新乡科技学院 |
| 时捷电子（深圳） | 东莞帝亿特 | 新乡学院 |