ETC-1000D冷藏全自动等比例污水采样器

一、冷藏全自动等比例污水采样器概 述

国内大多化工、污水厂等排污企业，经常和环境监测人员玩警察抓小偷的游戏，你上班、企业不排放，你下班、企业晚上偷偷排放，造成对排污企业确定排放总量难，排污的水质指标超标确定难，造成执法难（没有准确的污水排放水质超标数据）

依据国家环境监测技术规范要求，结合我国环境污染状况及各级环境监测部门的需求，研制一种可以远程控制，又能对污水分时采集样品，实现按时间、体积比例、定流比例等方式完成采集污水样品的智能采样器。

我们生产的：ETC-1000D冷藏全自动等比例污水采样器可以实现的功能：

- 仪器可以通过通信接口，进行远程控制(选)，环境执法人员，可以在办公室启动设备的运行，即排污企业都不知道你是不是对他的排污进行检测和采集样品。环境执法人员可在办公室启动设备运行，排污企业无法知道仪器是休眠还是工作状态，极大方便环境监测部门对企业排污的远程监控。

- 仪器可以对：可以按照等比例、定时、 3种方式，将水质排污的样品，自动保存到12只水质收集瓶中，

- 水质收集瓶中的水样，可以到化验室进行各种参数的检测，确定排污的指标，为执法部门提供准确的数据。

- 仪器采用微电脑控制方式，设定后会自动运行和保存数据，也可以通过远程通信，可以控制仪器的工作，所以企业无法知道仪器是休眠还是工作状态，极大方便环境监测部门对企业排污总量的确定、排污的时间，采样采集也为执法部门提供执法依据。

二、冷藏全自动等比例污水采样器功能特点

- 	选用高可靠蠕动泵和进口蠕动管，寿命长。

- 	混合式步进电机8细分驱动器，运行平稳，噪音小。

- 	彩色触摸屏显示、操作直观、方便各类人员使用。

- 	有自动排空功能，满足各类水质条件。

- 	可控制分瓶装置分装样品。

- 	多种采样功能：比例采样、定流定量采样、定时定量采样、手动采样。

- 	密码锁定，防止非法操作。

- 	具有远控采样功能，可实现远程控制采样。(选)

三、冷藏全自动等比例污水采样器主要技术参数:

（1）采样速度：800ml/min

（2） 采样量精度：±5%

（3）彩色触摸屏操作，自动存储各种设定数据，有定时，定量采样功能

（4）定时采样最长间隔：1～9999min

（5）比例采样比例范围：100～999900：1

（6）定流采样最大累计流量：0～9999 m3

（7）分瓶个数：0～12个

（8）工作环境温度：-20～+70℃

（9）水样储存温度：1～8 ℃可调，温控误差：±2℃