LB-70C型自动烟尘（气）测试仪

产品参数

一、执行标准

HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》

JJG968-2002《烟气分析仪》

JJG680-2007《烟尘测试仪》

二、用途

采用皮托管等速采样重量法采集烟道中的颗粒物，定位电解法测定烟道中的有害气体，干湿球法测定烟道中的含湿量。可广泛应用于环境监测、劳动保护、工业卫生、厂矿企业等部门进行管道污染源中的颗粒物采样和有害气体浓度采样，也可应用于烟气连续测量仪器准确度的评估和校准。

三、性能特点

1、一机多用，可测量烟尘、含湿量、流速、动压、静压、烟温、油烟、烟气（如 O2,SO2，NO,NO2，CO,CO2，H2S）等参数。

2、 交直流两用，选配大容量ZD-24型直流电源箱，可在无交流电源场合工作，工作时间大于8小时。

3、 配备智能烟气预处理器，可对烟道中的烟气进行滤尘加热脱水等处理，使测量数据更加准确。

4、 自动储存监测数据，供查询、打印，数据存储能力一百万组，可使用微型打印机连接RS232接口现场选择性打印采样报表，配备USB存储器或存储卡存储数据直接生成Excel表格直接打印，专业电脑软件可连接电脑进行数据通讯打印采样报表。

5、 自动记忆上次输入的监测参数，下次开机优先使用，实现一键采样。

6、 独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒，可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及放倒吸以减小对流量的影响，实现长期运转免清洗。

7、 宽温液晶显示，可调背光及亮度，中文人机对话方式菜单显示，图文并茂，简单明了，用户凭借仪器丰富的在线操作提示，直接操作，且液晶屏可前后0～180度自由旋转，左右0～360度自由旋转，方便操作人员查看数据。

8、 多级光电隔离，多CPU容错结构，克服静电干扰及静电击穿。

9、 烟尘采样及烟气采样均带有前置高效气水分离器，可单独拆卸，有效过滤水气对管路及测量结果的影响。

10、自动修正温度及压力等参数，标况数据可直接读出，并且有断电保护功能，来电后自动进入停电前采样状态。

11、可通过防水键盘直接对仪器的各项参数进行线性标定，仪器维护及标定必须输入密码，保证仪器各项参数安全。

12、计前温度传感器前置式鸟笼安装法，测量的计前温度更加准确。仪器有漏气自测功能。

13、实时显示直读动压、静压、温度、烟温、流速、流量、转速、含湿量等参数，自动测量大气压。

14、采用进口压力传感器及进口电化学传感器进行测量，结果更加准确。电化学传感器与信号模块一体化设计，更换传感器不需标定，有温度及线性补偿和交叉干扰修正功能，保证测试准确性。

15、采用耐腐蚀大流量可调速烟尘采样泵与电子流量计，反应快，跟踪效率高。烟气管路采用四氯乙烯管路无吸附，采用电子流量计恒流采样，保证了测量结果的准确性。

16、仪器内装可充电电池，供交流停电时保存数据交流来电时自动恢复采样，自动扣除采样过程中的掉电时间，并可供用户查询掉电时间。

17、采样数据实时显示，且有曲线示意图方便用户实时观察仪器工作情况。

18、可存储系统设置的各项参数，方便用户使用，可直接调取系统设置或采样设置，且具备系统恢复功能及文件批量、选择性删除功能。

19、仪器主机、烟尘取样管、含湿量取样管均使用模具化生产，侧接管式设计避免了上接管造成的管路堵塞。

20、有软件标定维护密码保护功能，通过防水键盘即可对仪器所有参数进行标定且具有权限管理功能。

四、技术参数
烟尘部分技术指标

烟气部分技术指标