LTWS-1000型 有效氯测定仪

仪器具有操作简便、灵敏度高等特点。广泛应用于城市供水、食品饮料、环境、医疗、化学、制药、热电、造纸、养殖、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工、水处理等领域的水质现场快速检测。

技术指标

  - 测量范围：0.00～100.00mg/L。

  - 示值误差：≤±5%(F.S)

  - 重复性  ：≤3%

  - 光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

  - 外形尺寸：主机 266mm×200mm×130mm

  - 重量： 1000g

  - 正常使用条件：

⑴ 环境温度:5～40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%

⑶ 供电电源: 4节5号电池

⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

产品特点：

1、高性能超低功耗16位单片机。

2、LCD大屏液晶显示，操作方便直观。

3、仪器方便小巧，方便携带现场检测

4、可保存标准曲线20条及199个测定值（含带时间标签年、月、日、时、分、秒的余氯值、吸光值及透光率）

5、冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好。

6、数据断电保护功能。

7、主机机壳采用模压ABS材料，IP65设计，防腐防水防尘性能好。

产品配置

主机1台、电源线1根、试剂1套、比色管3支，使用说明书1份、产品合格证1份及保修卡1份。