万深AlgaeAC藻类自动分类计数仪

Automatic identification and classification counter for Algae, Model AlgaeAC

- 简介：

水体中的浮游植物种类和数量，以及颗粒度分布是研究水环境的重要依据，历来采用人工作业判定，相当费时费力。万深AlgaeAC藻类自动分类计数仪可有效解决用户的该痛点问题，主要用于生态学调查、渔业、水产养殖、教育中，对水体中的浮游植物（藻类）样品做自动计数、大小测量、种类鉴定以及生物量测定。

该分析仪由研究级三目生物显微镜+电动XY移动平台和控制器+高分辨率大视野光学成像系统（自动扫描藻类样品成数字图像）+万深AlgaeAC分析软件（自动分割出藻类个体+自动测量和自动分类计数藻类）组成。

- 核心性能参数：

1、★全时自动对焦的2400万像素高分辨率大视野光学成像，针对显微藻类优化的对焦算法，确保扫描图像清晰，支持20X、40X物镜等放大倍率。

2、水样经前处理而置于藻类计数框后，自动完成藻类识别与分类计数全过程（自动移动视野对焦扫描拍照、自动分类识别计数、自动生成统计报表）。检测依据《水和废水监测分析方法》（第四版）第五篇《水和废水的生物监测方法》。

3、系统内含蓝藻门、硅藻门、绿藻门、裸藻门、隐藻门、金藻门、甲藻门、黄藻门常见的30个属种以上藻类分类识别库，可根据当地情况自行扩展到50个属种以上，建议不超过100个属种。

4、★自动给出分类计数统计报告，标示优势种和优势度，并按优势种排序。计算香农-威纳指数、均匀性指数、丰富度指数、藻密度、生物量等。可分析获得每个藻体的面积、周长、体积、长、宽、主轴、副轴、等效直径等形态参数。可分析统计各藻类的数量、面积、体积及其占比；对各分类进行排序及柱状图显示占比情况。可在Excel软件中进一步统计分析数据。可在采集图像上直接标出藻类名称，提取分割每个藻类的图像并自动分类保存，可回溯查看历史数据。

5、★可自动分类分析3～1000μm的藻类，100个视野的自动扫描成像+自动分析时间15-20分钟（视野数25-400个可选）；检测范围为105-1010个/升（需尽量避免泥沙和杂质混入）；当地分类识别库优势种自动识别率≥90%，综合自动识别率≥80%，经交互修正后的最终识别率可达98%以上；在浓度为107个/升时，自动分析的重复性误差小于10%。

6、可根据采集地地理坐标在地图上定位及标注，支持高德地图、高德卫星地图、谷歌地图、谷歌卫星地图等多种地图源。

7、★厂家提供协助建立1个当地分类初始识别库服务，提供远程协助指导、3年免费远程升级服务。

8、可选配AlgaeC藻类智能鉴定计数仪（含藻类1.4万种以上、藻类图像17万张以上），以快速协同鉴定藻种，方便新建标准分类识别库。

三、标配的配置清单：

1）万深AlgaeAC藻类自动分类计数软件			    1套

2）高精度电控X-Y自动扫描平台+控制器			1套

3）全时自动对焦的高分辨率大视野光学成像系统     1套

4） 品牌电脑（i5 八代以上CPU /16G内存/含支持CUDA的GTX1060 GPU/ 2T硬盘/ 23”彩显，1个USB3.0口+3个USB2.0口，Windows 10操作系统） 1台

四、标配招标预算约：40万/套（含电脑0.9万）

注：1、本技术标书中打★款项必须响应，否则为重大偏离。

2、用户需具备奥林巴斯BX53三目生物显微镜