便携式光泽计

品牌：MCRL           产地：日本

GMX-102H1是一款村上色彩便携式光泽度计，可显示符合ISO2813，ASTM D523和JIS Z8741两个小数点的光泽度数值。便携式光泽计内置可充电电池，体积小，重量轻，携带方便，适用于各个工业领域的表面检测，生产控制和产品质量的改进。此外，这款便携式光泽计具有出色的稳定性和可重复性。

应用

- 控制汽车，油漆表面，建筑材料和电子材料的光泽。

- 测量树脂成型和牙科材料的光泽。

- 测量金属板和电镀表面的光泽。

- 测量树脂成型和牙科材料的光泽。

- 调查耐候性测试材料的恶化。

- 造纸，印刷表面和磁带的质量。

标准

符合标准：ISO2813，ASTM D523和JIS Z8741等。

| 光学条件： | 60°光泽度（兼容ISO2813，ASTM D523和JIS Z8741） |
| --- | --- |
| 观察面积（mm）： | 60°时测量值约为7×14 |
| 测量精度： | 仪器误差±0.5％以内 |
| 重复性： | 取决于样品的光泽范围和表面状态（附件重复性测试，注意：附件是参考值，不是保证值） |
| 光源： | 钨灯 |
| 灯泡寿命： | 大约5000小时 |
| 显示屏： | LCD上4 1/2位 |
| 测量范围： | 60°时光泽度值从00.00到100.00测量 |
| 调节旋钮： | 数字旋钮带锁定机制零和跨度调整 |
| 电源： | 特殊锂电池 |
| 持续可用： | 时间约6小时（充满电） |
| 尺寸（mm）： | 长185 x宽52 x高120包括旋钮 |
| 重量： | 约900克 |

技术参数