UV-500A 紫外水质COD分析仪

- 紫外水质COD分析仪产品概述

来源于日常生活或工业生产的废水除含有一定量的无机污染物外，还含有大量的有机污染物，这些有机污染物进入环境后，主要以毒性和使水体溶解氧减少的形式对整个生态系统产生影响。相关研究表明，废水中的有毒物质绝大多数为有机物，所以有机物污染指标是目前水质监测中十分重要的指标。

- 紫外水质COD分析仪产品原理

紫外-可见光谱法,快速检测读数,无试剂检测.

- 紫外水质COD分析仪技术指标

测量方法: 紫外-可见差分吸收法

测量参数: COD、NTU

测量范围(mg/L): COD：0-200mg/L 0-1000mg/L  NTU：0-200mg/L 0-400mg/L

测量精确度: ±5%F.S

测量重复性: ±2%F.S

清洗间隔: 1-65535s可设置

校准: 自动校准

重量: <3Kg                 电源: DC12V

操作温度: 5℃~45℃         输出: RS485

用户维护: 1个月

不受高浓度氯离子干扰

- 紫外水质COD分析仪产品优势

- 设备体积小、重量轻，采用模块化设计，便于客户拓展；

- 采用紫外-可见全光谱差分吸收补偿法，相对传统国标法具有响应速度快、无需制样、无二次污染的优点；

- 内置自动清洗系统，可设置清洗间隔，有效避免仪器无试剂空转；

- 自带光谱校正功能，保证仪器较高的测量稳定性；

- 可测量更多参数，受污水成分影响小。

- 广泛应用于环保污染源排放口、市政污水、工业污水、工业生产过程用水等领域。