1.北京中瑞祥便携式长杆辐射测量仪 型号：ZRX-29109

ZRX-29109专业型多功能辐射剂量仪，具有辐射预警、个人剂量监测和能谱分析功能，可以外接多种专业辐射计量探头，并且可与上位机联机配合分析软件进行专业分析。1.2米/3.2米轻质碳纤维加长探杆，数据线内置；监测主机位于探测位（加长探杆末端）；双探头/三探头设计，双探头量程自动切换，探测器探头监测工作人员位置安全剂量；

ZRX-29109主要用于对放射监测有较高要求的场合，如环保监测（核安全）、放射卫生监测（疾控、核医学）、国土安全监测（出入境、海关）、公共安全监测（公安）、核电站、实验室以及核技术应用等场合。

硬件配置（主机型号：HAD32）：

多组分可选辐射探测器 高强度ABS抗电磁干扰防水外壳

2.4吋320*240TFT彩色液晶显示器 多层数字分析镀金电路

高速双核处理器 多芯高屏蔽联探头弹簧数据线

快插式RS485接口 大容量锂电池

高速快充充电器 高强度ABS防水包装箱

选配配置：

USB联上位机数据线 电脑直连WAN口

数据分析光盘 4G大容量存储卡

通用技术指标：

数据存储：剂量率10万组；全能谱500组；

防护等级：IP67

电池使用时间：＞24小时

报警时间：＜2秒

尺寸：168mm×70mm×32mm

重量：260g

相对误差：≤±10%

温度范围：-40℃~+55℃

温度依赖：＜20%

湿度范围：0~98%

主机探测器指标：

探测器类型：GM管

尺寸：Φ5×12mm

剂量率范围：0.01μSv/h~30mSv/h

能量范围：20keV~1.5MeV

检测射线种类：X、β、γ

1108探头指标：

探测器类型：能量补偿GM计数管

剂量率量程：0.01μSv/h~10Sv/h

能量范围：40keV~3.0MeV

防护等级：IP68