1.北京中瑞祥精密浊度仪  型号：ZRX-29742

ZRX-29742技术指标

1. 测量范围：0～400NTU （分0～10、10～100NTU、100～400NTU三个量程）

2. 示值误差：≤± 2% (满量程)

3. 重现性  ：≤ ± 2 % (满量程)

4. 最小分辨率：0.01 NTU

5. 每小时漂移：＜ 0.1 NTU

6. 外形尺寸:266×200×130mm

7. 重量:1kg

8. 仪器在开机通电半小时后可在下列环境下连续运行：

⑴环境温度: 5～40℃     ⑵相对湿度: ≤70%

⑶供电电源: AC(220±10%)V； 50Hz

⑷避免强光直接照射，无显著的振动及强电磁干扰

ZRX-29742仪器特点

1、利用进口高性能、长寿命（10万小时）、高亮度光源，配以窄带滤光系统，

光学稳定性极强，不易受到各种光的干扰，因而仪器精度高、稳定性好。

2、大屏幕LCD中文显示，中文菜单操作，简便、直观。

3、可保存标准曲线10条及199个测定值，断电不丢失。

4、主机机壳采用模后ABS材料，防腐蚀性好。

5、采用高性能、低功耗16位单片机系统，性能极佳。

ZRX-29742配置清单

主机1台、电源线一根、比色皿2只，使用说明书1份，产品合格证1份及保修卡1份。