1.北京中瑞祥油份浓度分析仪，红外测油仪，测油仪/油份浓度检测仪 型号：ZRX-28814

一、仪器介绍：

ZRX-28814型红外测油仪是采用红外分光光度原理，按照“HJ 637-2012水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法”的要求而设计的新一代红外测油仪，仪器连接电脑后可显示光谱和吸收峰的位置，可快速、准确的测出水中油分含量，广泛应用于石油、化工、科研、环境监测等行业。

总油：指在HJ637-2012规定的条件下，能够被四氯化碳萃取且在波数为 2930 cm-1、2960 cm-1、3030cm-1全部或部分谱带处有特征吸收的物质，主要包括石油类和动植物油类。

石油类:指在HJ637-2012规定的条件下，能够被四氯化碳萃取且不被硅酸镁吸附的物质。

动植物油类:指在HJ637-2012规定的条件下，能够被四氯化碳萃取且被硅酸镁吸附的物质。

二、仪器原理

用四氯化碳萃取样品中的油类物质，测定总油，然后将萃取液用硅酸镁吸附，除去动植物油类等极性物质后，测定石油类。总油和石油类的含量均由波数分别为 2930cm-1（CH2基团中C—H键的伸缩振动）、2960cm-1（CH3 基团中的的C—H键的伸缩振动）和 3030cm-1（芳香环中C—H键的伸缩振动）谱带处的吸光度 A2930、A2960、A3030 进行计算，其差值为动植物油类浓度。

三、适用领域

适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等各种水体及土壤中石油类（矿物油）、动植物油及总油含量的监测

生活用水：自来水公司、供水站、水文站     GB3838-2002<地表水环境质量标准> 、GB3838-2002<地表水环境质量标准>

水质监测：污水处理厂    GB18918-2002<城镇污水处理厂污染物排放标准>

电  力：火力发电厂    GB8978-1996<污水综合排放标准>

工  业：钢企等        GB13456-92<钢铁工业水污染物排放标准>

农  业：农业环境监测中心、监测站   GB5084-92<农田灌溉水质标准>、GB5084-92<农田灌溉水质标准>

海  洋：海洋环境监察站  GB3097-82〈海水水质标准〉、GB3097-82〈海水水质标准〉

石  油：石油石化行业   GB3551-83<石油炼制工业水污染物排放标准>

汽  车：监测维修站    GB8978-1996 <污水综合排放标准>

环  境：环境监测站、环保局  GB3838-2002<地表水环境质量标准>、GB8978-1996 <污水综合排放标准>、GB5469-85<铁路货车洗刷废水排放标准>、GB18483-2001 <饮食业油烟排放标准>

四、仪器特点

1、仪器带有RS232数据接口，可与电脑RS232/USB接口连接，上传实验数据或打印；★

2、可拆卸一体化光学系统，使仪器体积小、光程短、能量大，先分光后吸收，符合红外光谱特点要求，稳定性好、信噪比高。

3、采用电调制光源，即降低了光源发热强度，以利于系统散热，同时由于无机械切光运动器件，从而简化了仪器结构，提高了仪器可靠性。

4、稳定度高，零点24小时内变化不超过±1%

5、非专家维护，仪器光学系统、电气系统自成一体，集成化程度高，从而提高了仪器的可靠性和可维护性。

6、分析效率高，仪器在60秒钟内即可完成一个样品的分析测定。

7、采用新型比色皿设计结构，适用多种规格的比色皿

8、操作简单，一键测量，可适用win7操作系统

五、技术参数

基本测量范围：0.15mg/L～100mg/L（4cm比色皿）

检出极限：≤0.15mg/L（CCL4萃取液，用5cm石英比色皿直接测量）

≤0.0015mg/L（水样，采用萃取比100：1，5cm石英比色皿）

最大测量浓度：64000 mg/L

测量准确度：±0.5（C<10 mg/L）；±2%（15≤C≤100mg/L）

零点稳定度：±1%（24小时）

重 复 性：RSD≤1%(20mg/L油标准样品测定)    RSD≤8%（2mg/L水样）

线   性：R>0.999

波数范围：3400cm-1- 2400cm-1

吸光度范围：0.0000-3.0000AU

基线漂移：吸光度<0.001AU/60min

外形尺寸：515mm×360mm×135mm

重量：16.5Kg

电源：220V  50Hz

使用环境：10℃～35℃，相对湿度＜ 85%（无冷凝）；

六、产品配置

1、测油仪主机                             1台

2、4cm比色皿                              2只

3、主机电源线                             1根

4、RS232数据通信线                          1根

5、程序安装光盘                            1张

6、备用钨灯                              1个

7、说明书                                1份

8、合格证                                1份

9、保修卡                                1份