1.北京中瑞祥数字场强仪  型号：ZRX-28932

ZRX-28932功能

1精确的QAM性能指标检测分析——数字平均功率、MER、BER 。

支持多种DVB模式：16QAM，32QAM，64QAM，128QAM，256QAM。

宽码率设置：1MS/S—8MS/S。

QPSK COFDM功率检测。

内置数字、模拟两套频道表，适用于任何网络检测。

全面的模拟电视指标检测——电平、V/A、 C/N载噪比、 斜率、 干线电压测量等 。

高清晰度、超宽温度LCD高亮度背光显示，拥有良好的视觉效果。

多个技术参数同屏显示，直观、方便。

快速充电、超长的连续工作时间大于6小时，适合各种测量需要。

精确的回传信号测量（9802C）

数字DVB测量指标

频率范围：46MHz～870MHz  (9802Q)

5MHz～870MHz （MS9802C）

解调形式： DVB-C/ITU-T J.83-Annex A

支    持： 16/32/64/128/256  QAM

数字平均功率： 30dBμV～110dBμV

平均功率测量精度： ±2dB

带    宽： 用户可自行设定

符 号 率： 1MS/S～8MS/S

调制误码率MER： 22dB～40dB

MER精度： ±2dB

比特误码率BER： R—S 前　10-4～10-8

频率分辨率：10KHZ  稳定度：≤30ppm

模拟电视测量指标

频率范围：46MHz～870MHz

电    平： 20dBμV～120dBμV

精    度： ±1.5dB

输入阻抗： 75Ω

重量：0.32KG