1.北京中瑞祥气敏元件测试系统 型号:ZRX-29672

ZRX-29672产品详情

ZRX-29672气敏元件测试系统主要用于实验或批量生产中对气敏元件特性进行测试，一次能同时对30或64支气敏元件进行测试。通过对测试数据的处理，能以图形曲线和数据两种方式显示气敏元件的特性.

可将气敏元件负载输出电压随时间变化的特性曲线在测试过程中动态显示。 为方便观察，可以打开专用特性曲线观察窗口进行观察，窗口大小可以任意调节。

本系统还能对负载电阻进行虚拟设置，既只须对元件进行一次测试，然后通过设置虚拟电阻，既可计算、观察到气敏元件与不同负载电阻(虚拟)串联时的特性参数。

ZRX-29672传感器特点

可显示气敏元件负载输出电压；

能计算元件电阻值、电压灵敏度和电阻灵敏度；

能计算元件的响应时间、恢复时间；

以友好、形象的界面对所测试元件进行虚拟列阵、编号；

能根据测量结果对元件进行分档归类，在虚拟列阵上以不同颜色直观表示，并计算出在每一档范围内的元件数与所有参加测试的元件数的比例，并以百分数表示

主要应用

气敏元件科研项目、教学实验,气敏元件后续开发项目等

ZRX-29672技术指标

测试通道数 30路

采集速度 1次/秒

系统综合误差 ＜±1%

输入信号范围: 0～5V DC

电源 AC 220V±10% 50Hz

测试电源 Vh 2～10V连续可调 Max7A

Vc: 2～10V 连续可调 Max1A

RL 可换插卡式 510Ω 1K 2K 4.7K 10K 22K 47K 100K 1M

外型尺寸： 主机 46.5cm × 34.8cm × 25.0cm

配气箱： 外形尺寸 300mm × 300mm × 200mm 容积: 18L