1.北京中瑞祥彩屏泵吸二合一气体检测仪  型号：ZRX-29456

ZRX-29456产品概述：

ZRX-29456彩屏泵吸式二合一气体检测仪选用进口传感器，是一款专注于检测空气中氧气、氨气气体浓度的便携式报警设备。它最多可安装四种气体传感器，内置微型采样泵的便携式高精度气体检测仪；仪器标配3000条历史数据存储功能，可通过数据列表或曲线图查看历史数据；选配大容量SD卡数据存储功能，可通过电脑从SD卡中读取历史记录，进行打印、导出与分析；气体浓度值可用PPM、mg/m3等多种浓度单位切换表示；彩色液晶显示技术支持图文描述；中英文操作界面可切换。

ZRX-29456产品特点

采用原装进口高精度传感器

内置微型采样泵，泵的吸力大小有十个档位可调

内置3000条历史数据，可通过数据列表或曲线图显示

SD卡数据存储（选配）

1、最高支持32G容量的历史数据存储

2、方便的连续、分段存储，存储间隔时间可调

3、配备专业的可视化数据分析上位软件

彩色液晶显示技术，可显示气体名称、单位、浓度值、最大值、时间等参数

支持中英文操作界面，切换简单方便

气体浓度单位PPM、mg/m3可快速切换显示

ZRX-29456技术参数

检测气体 量  程 精  度 最小读数 响应时间

氨气(NH3) 0-5000PPM ＜±3%(F.S) 1PPM ≤50秒

氧气（O2） 0-100%VOL ＜±3%(F.S) 0.1%VOL ≤15秒

电池：7.4V锂离子充电电池

测量精度：＜±3%(F.S)

显    示：彩色液晶显示

操作语言：中文、英文

工作温度：-40℃～70℃

工作湿度： 0～95%RH

报警方式：声、光、振动

工作时间：100小时（关泵）

尺    寸：205*75*32mm

重  量：300g