1.北京中瑞祥模拟电路实验箱  型号：ZRX-29446

ZRX-29446本实验箱可完成模拟电路课程所规定的各种实验(本机提供二十多种模拟电路实验)及课程设计。由直流电源，信号源，电路开发区和电路试验区等组成，外配5块低频实验板（标配），并根据用户的不同需求设计两款外插式面包板（为选配件，需另购）。

本机突出特点是使用灵活，便于管理与维修，并可随意扩充实验内容（根据用户要求另行设计实验板），随机附有实验指导书。

ZRX-29446技术性能

1．电源  输入：AC220V±10%

输出：DC：① +1.3V～＋15V／0.5A；1.3V～－15V／0.5A（两路）连续可调

② +12V／0.5A；－12V／0.5A（两路）

③ +5V／0.5A；－5V／0.5A（两路）

AC：三抽头14V、16V、18V（一组）

2．信号源：

① 函数发生器

·输出波形：方波、三角波、正弦波

·幅   值：正弦波Vp-p：0～10V，三角波Vp-p：0～10V，方  波Vp-p：0～20V，

·频率范围：分四档10Hz～100HZ、100Hz～1KHZ、 1KHz～10KHZ，10KHz～100KHz

② 直流信号源：双路 －0.5V～+0.5V，－5V～+5V两档连续可调。

3．独立电位器组：８个电位器。

4．元件库：电阻、电容、二极管、稳压管、各种三极管、喇叭、集成稳压器件等。

5．接插件：两种分别为Φ2自锁紧可叠插式插座和Φ0.5的弹性插孔

6．电路实验板：共五块。

7．实验箱箱体：铝合金框架式结构，外形尺寸500mm×340mm×160mm。

ZRX-29446 实验内容

1．单管交流放大电路

2．两级交流放大电路

3．负反馈放大电路

4．射级跟随电路

5．直流差动放大电路

6．比例求和运算电路

7．积分与微分电路

8．波形发生电路

9．有源滤波器

10．电压比较器

11．集成电路ＲＣ正弦波振荡电路

12．集成功率放大电路

13．整流滤波与并联稳压电路

14．串联稳压电路

15．集成稳压电路

16．ＲＣ正弦波振荡电路

17．ＬＣ振荡器及选频放大电路

18．电流／电压转换电路

19．电压／频率转换电路

20．互补对称功率放大电路

波形变换电路等二十余种实验