车载电子干扰模拟测试系统

产品简介：

凌世LAS-7600车载电子干扰模拟测试系统，是根据国际标准化组织（ISO）制订的ISO7637-2《道路车辆—由传导和耦合产生的电磁骚扰—第2部分：电源线上的电瞬变传导骚扰》的最新要求研制开发的一套完整的车载电子抗扰度测试系统，利用该系统进行测试是汽车配套用电气和电子装置质量保证和产品检测所必不可少的测试和评判依据。

该抗扰度测试系统是用于测试汽车内电子设备抗干扰水平的测试设备。整个系统覆盖ISO-7637标准中所有的波形，且满足绝大多数车厂标准对车载电子抗扰度测试的要求，并可进一步扩展。

满足标准：ISO7637-2  ISO7637-3  ISO16750-2 车厂标准 GB21437

应用领域：

卫星导航和定位系统，电子地图，电子避碰系统，自动驾驶系统，汽车电话，汽车电视和音响设备，汽车空调和空气清新设备，里程计价器，遥控计费系统，安防系统，车辆自动识别系统，汽车仪表，汽车电气，汽车电子装置

产品特点：

1.内置主流车厂波形库；

2.输出波形完全符合ISO7637-2：2004标准要求，可提供全部七种波形；

3.输出波形完全符合ISO16750-2：2006标准的要求，并可任意编辑模拟更加复杂电源变动干扰类型；

4.彩色触摸屏，主从式模块扩展技术架构，全智能网络控制，便于升级；

5.配置上位机接口及软件，实现波形编程及人机信息交换控制；

6.可应对12V/24V/42V系统的车辆试验（根据用户选择）；

7.电源变动发生器实现原理采用四象限运动双极型功放，其大功率线性放大器频率响应高达150kHz且支持功率扩展功能。