1.北京中瑞祥蜂蜜检测仪  型号：ZRX-29121

产品概述

ZRX-29121型蜂蜜检测仪，采用铝合金便携设计，可携带到现场快速检测的多通道食品综合快速检测仪，可分析快速分析蜂蜜中水分、果糖·葡萄糖、蔗糖、酸度、羟甲基糠醛、淀粉酶活性的测定。适合市场监管部门、农产品安全检测部门以及在实验室和商品流动检测车中使用。

ZRX-29121产品特点

便携设计，内带锂电池，能连续工作4小时以上，可携带到现场使用，特别适合市场监管部门带到现场使用。

采用4.3寸高分辨率彩色液晶触摸屏全中文显示，界面直观，操作便捷。

智能中文输入功能，可通过智能键盘和触摸笔直接输入中文，使检测记录更加详细直观。

带有嵌入式微型热敏打印机，直接打印测试报告。

仪器采用光路自校正系统，实现开机自校，省略校0和100的步骤。

仪器既可显示吸光值又能显示透光值，便于开展其它实验使用。

自动显示样品中检测项目的浓度，并自动保存检测结果和查询功能。

带有通讯功能，具有数据在线发送功能，可实现外部通讯和监控联网。

ZRX-29121技术指标

1、彩色液晶触摸大屏尺寸：4.3寸

2、吸光值显示范围：0.000-4.000

3、透光值显示范围：0.00-100.00%

4、透光值分辨率：0.01%

5、吸光值分辨率：0.001

6、透射比准确度：±2.0%

7、透射比重复性：≤0.2%

8、稳定性：≤0.3%（3分钟）

9、检测下限：

水    分：12.0%

果糖·葡萄糖：13.0%

蔗    糖：3.0%

酸    度：4.0 mL/kg

羟甲基糠醛：1.0 mg/kg

淀粉酶活性：4 mL/(g·h)

10、通讯接口：RS232、USB

11、工作电源：交流220V