1.北京中瑞祥土壤氧气传感器 型号：ZRX-28846

1、ZRX-28846概述

ZRX-28846型土壤氧气传感器适用于监测土壤呼吸和透气性、氧含量的实验室研究、生物学应用中土壤氧含量与渗透作用和土壤中微生物的活动关系。具有性能可靠、使用寿命长、响应速度快等优点。土壤氧气传感器是一个坚固耐用、可靠的氧浓度测量装置。其电子元件是完全封装在环氧树脂内。采用可拆解的外壳，使得氧元件易于维护且被金属护套保护，前端有过滤网阻止了土壤颗粒对传感器的破坏，能够方便的插入土壤中进行测量。测量数据能够真实地、实时地反映土壤中的氧气含量变化。

2、ZRX-28846功能特点

*安装方便，可以用于长期观测监测土壤呼吸和透气性；

*O2含量的实验室研究；

*全电子封装；

*信号输出稳定；

*金属外壳；

*可替换关键元件；

ZRX-28846技术参数

原理 电化学（透气膜）

量程 0-30%VOL（0-100%VOL量程需指定）

输出信号 电压信号；当氧含量20.9%时，输出200mV（用户必须在安装前详知附带检测报告）

精 度 0.1%（0-30%）；0.01%（0-100%）

工作环境 -10~50℃，0~100%RH (无凝结)

储存温度 -20℃—60℃

温度影响 RH:＜80%O2:20.9%时，不受温度影响；

RH:100% O2:20.9%时，传感器输出为：20℃：20.7%，40℃：19.5%。

响应时间 T90＜15S(0-30%);T90<5S(0-100%)

取样间隔 实时取样

重复性 ±0.001% O2 (10 ppm)

线性度（ppm） ＜0.5全量程时线性误差（零点，200ppm）

压力范围 80-120Kpa

尺寸材质 60*40mm，金属外壳配置M20*1.5螺纹

重量 280克（含0.5m线缆）