1.北京中瑞祥64孔石墨消解仪   型号：ZRX-29804

1、：ZRX-29804商品简介：

具有消解快速、高效、节能、方便等优点，数字串口设计，可实现远程控制。已成功用于环保、化工、食品、医药、生化等行业样品前处理，同时可用于微波消解的预处理和赶酸处理，是原子吸收、原子荧光、ICP-AES等分析仪器的理想配套产品。

·温度范围：室温～400℃        ·加热方式：高纯石墨+PFA涂层

·监测精度：±0.5℃            ·最大功率：1.6KW

·标准孔位配置：Ф16深度50×64孔（其他规格，孔数不同）

2、：ZRX-29804主要特点：

·外观大方：端正、大方，各种按键排列合理、整齐。

·清洁耐腐蚀：常温消解器加热主体采用特厚PFA涂层，防腐蚀，无污染。采用独特的喷涂工艺，涂层均匀、牢固、长期使用也不会脱落。高温消解仪加热体及台面均选用具有导热、耐高温、耐腐蚀性能优质石墨。控制箱体采用防腐开关，可以在强酸强碱等腐蚀环境中放心使用。

·高效：采用一体环绕加热方式，样品各部位受热均匀，最大程度上防止了热量的散失，消除了同一样品不同部位的温度差，消解快速、彻底。

传统的电热套、电炉等只能使样品容器的局部受热，样品受热不均匀，样品各部位存在一定的温度差，且敞开式加热方式，热量散失极大，导致样品温度和加热器的表面温度存在较大的差距。

·更经济：传统的热消解样品一般需要几个小时，难消解的样品甚至需要几天，耗费大量电能；环绕加热过程快速，方便，可节省电能75%，使用成本低。

·控温精确：PID温控系统，操作简单方便，性能优良，经久耐用。控温精度高，可达±0.2℃，可调节加热速率，实现程序升温并控制加热保持时间，升温速率稳定，高低温报警，自动停止加热

·优越的导热性：合理的加热方式配套导热性能优越的加热体，能保证各个消解孔间的温度均匀性，样品间温差小于±1.5 ℃（常温-210℃），同时消解多个样品时，能保证各个样品的相同的反应温度和条件，进行批处理。

3、典型应用：

·土壤处理EPA方法：3010a、3010b、3050b、3060等

·水处理EPA方法;2002.2、200.7、200.8、200.9、245.1、365.1等

·电子产品处理方法：SJ/11365-2006等

·涂料处理GB方法：GB/T22788-2008等

·土壤处理GB方法：GB/T22105.1-2008、GB/T22105.2-2008、GB/T22105.3-2008等

·食品处理GB方法 GB/T17138-1997、GB/T5009.11-2003、GB/T5009.17-1996等