1.北京中瑞祥自动喷淋灭火系统实训装置  型号：ZRX-29291

1、ZRX-29291系统概述

自动喷淋灭火系统实训装置由整体支架模型、湿式报警阀、信号闸阀、水力警铃、水延迟器、各类常见喷淋头、主备增压泵、恒压泵、恒压泵压力开关、增压泵压力开关、楼层水流指示器、各功能用途压力表、末端试水装置、水箱、控制电柜、故障设置控制器、手阀、水管等组成。

各类喷头均安装于密封透明有机玻璃水箱中，学生可直观观察水喷状况，同时确保水源无法溅出外围。喷出的水经引水管由喷淋水箱引至供水箱，使系统循环工作。采集系统采用西门子PLC,显示系统采用10寸触摸屏。

2、ZRX-29291实践项目

1)自动喷水灭火系统元器件的认识和掌握实践

2)自动喷水灭火系统原理的认识和掌握实践

3)火警状态下自动启动喷水灭火系统的模拟实践

4)火警状态下手动启动喷水灭火系统的模拟实践

5)2种类型喷头的喷水实践

6)未端试水装置的实践

7)电控原理的认识、掌握和操作实践

8)自动喷水灭火系统与报警主机的联网实践

9)自动喷水灭火系统的连接与喷头的安装实践

3、技术指标

(1)电源输入：三相五线 AC380V 50Hz；

(2)整机功耗：≤2.0KW；

外形尺寸：1675mm×810mm×2060mm（长×宽×高）。