1.北京中瑞祥高纯水机型号:ZRX-28866

ZRX-28866高纯水机用自来水作为水源，集合微滤、活性炭吸附、反渗透、离子交换、紫外光氧化、超滤等技术，把水中的离子、热源、有机物、颗粒物、微生物、细菌等杂质去除，以此制取可以达到实验要求纯度的纯水，应用于高等院校、研究院所、工业系统以及医疗行业等。

ZRX-28866高纯水机性能特点

1、具有电源指示，泵浦工作指示,低压指示及系统冲洗指示功能。

2、采用进口离子过滤膜及高压、静音纯水泵，运行质量更可靠，

适用水质更广泛；

3、具有系统冲洗功能：每次开机制水前，先自动冲洗18秒后，

系统开始制水；

4、具有系统保护功能：当水压过低或无水时，设备自动停机，

水源来水时设备自动开机；

5、高纯水机除上述特点外，还具有在线监测功能，可实时检测高纯水机 出水水质，以液晶背景显示出水水质（电导率在线监测，精度更高）和温度。

技术参数

进水要求 城市自来水；TDS<200ppm；水压>0.1Mpa；水温：5-45℃

纯

水

水

质 电导率 ＜1us/cm  ( 25℃)

PH值（25℃） 要求：无；检验结果：7.3

可氧化物（以O计） 技术要求：≦0.08mg/L；检验结果：≦0.08mg/L

蒸发残渣（105±2℃） 技术要求：≦1.0mg/L；检验结果：0.7mg/L

检验依据： GB/T6682-2008，

技

术

规

格 电源/功率 25W

产水水量 20l/h

尺寸/重量 50*45*78（cm）   /52KG

控

制

系

统 操作模式显示 电源、缺水、冲洗等；

安全性能 无水或水压低自动进入待机状态；

纯化

系统 预处理单元 外置软化过滤器（原水硬度较高的地方建议选配）；1μm深层PP滤芯*2+精密活性炭滤芯

RO反渗透单元 美国原装RO反渗透膜/膜组 ；

后置纯化单元 高纯化柱（经再生处理后可重复使用）

标准配置 主机+附件包

注：1、进水水质影响出水质量和滤柱的使用寿命；2、源水水质较差（TDS大于200ppm）时，RO纯水水质会降至10μs/c㎡以上；3、原水水质TDS>500时，建议选用软水器；