1.北京中瑞祥消化炉  信号：ZRX-29259

产品介绍：

消化炉，是引进国外检测新技术，结合内地需求，应用消化炉测定法原理，采用化学与物理相结合完成的成套蛋白质含量快速测定装置，为粮食，食品，饲料，农业，商检等检测部门提供了理想的检测设备，目前我司生产的几款定氮仪经过十多年的不断提升改进，性能稳定，测定速度快，测定结果精确，已在全国得到普及与应用并返销出口。

产品特点：

1.八孔八温，独立运作，方便取样

2.数显控温，控温精度高

3.优质陶瓷加热材料，热效能好，能充分获得消化效果

4.消化炉采用三通流水排气方式，有效抑制有害气体外溢

5.匀速自动滴定，有效保证反应充分

6.采用蒸馏水适应导电性能差异及自动控制蒸汽发生炉的进水

7.安装简单，操作方便，做工精致

技术参数：

1.测定品种：粮食，食品，乳制品，饮料，饲料及其他农副产品

2.测定数量：8个/批

3.速度：40min/批

4.消化炉控温范围：室温-600℃

5.控温精度：±1℃

6.测定范围：0.1-200㎎氮，含氮量0.01-95%

7.消化管容量：300ml

8.电源：220（V）±10%50~60HZ

9.功率：2400W

10.尺寸：730*300*150mm

11.重量：32KG